建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：    湘潭县县城一水厂提质改造工程

建设单位(盖章)：      湘潭京湘供水有限责任公司

编制日期：2015年8月30日

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

报告表目录

一、报告表环评单位、个人资质

二、报告表正文

三、本报告表附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  标准函

附件3  监测质保单

附件4  公众参与调查

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位        置和地形地貌等)

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环保目标图及噪声监测点位图

附图4  湘潭县易俗河总体规划图

附图5  湘潭县给水规划图

附图6  水功能区划图以及水、环境空气监测点位图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘潭县县城一水厂提质改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湘潭京湘供水有限责任公司 |
| 法人代表 | 马列 | 联 系 人 | 贺建荣 |
| 通讯地址 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河凤凰中路332号 |
| 联系电话 | 13973287697 | 传真 |  | 邮政编码 | 411200 |
| 建设地点 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河凤凰中路332号 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别 及代码 | D-46自来水生产与供应 |
| 占地面积 (平方米) | 4547.04 | 绿化面积 (平方米) | 1669 |
| 总投资 (万元) | 8256.16 | 其中：环保投资(万元) | 33 | 环保投资占总投资比例 | 0.4 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 一、建设单位概况 项目承办单位湘潭京湘供水有限责任公司是1992年由水利部中国灌排技术开发公司（现为中国水务投资有限公司）与湘潭县水务局共同投资成立的国有股份制企业，是湖南省最早由水利部门主办的城市供水企业之一。 公司占地80亩，现独立拥有日供水6万吨的京湘水厂一座（县城一水厂），调度管理城投水厂（县城二水厂），设计规模为日供水10万吨。 公司按照现代企业运行模式，实行董事会领导下的经理负责制，秉承 “创新图强、奋发有为”的企业精神，公司现有干部职工110人，下设9个职能部门，已发展成为一家拥有固定资产8500多万元、供水主管网 220多公里、用水户数60000多户、年水费收入2400多万元、年安装收入1600万元的现代化供水企业，县城供水覆盖率达到 99% 以上。公司近五年来先后荣获 “省优秀城市供水企业”、“省水利经济建设先进单位”、“省集中式供水卫生先进单位”、“省供水行业文明单位”、“省级园林式单位”、“省级文明单位”、“省级文明卫生单位”等荣誉称号。 |

二、项目建设背景 湘江是湖南省最大的河流，全长817km，流域面积92300m2，为保障长株潭城市群生产生活用水，适应滨水景观带建设和进一步改善长沙株洲段航道通航条件为主，兼顾发电等功能，2010年10月湖南省政府在长沙市下游望城县境内的蔡家洲开工建设湘江长沙综合枢纽，该工程的建设营运，必然对湘江长沙段及整个湘江流域的生态环境造成一定的影响。水利工程的建设运行一方面能使库区流速减缓，水体滞留时间增长，水库实际总降解量增加，较建成前水环境容量增大；另一方面导致水体交换能力减弱，降解系数减小，降解量减小，水环境容量降低；二者共同作用影响建库后的水环境容量变化。具体表现有以下两个方面：库区上游发生水污染事故时，水流流速的减缓不利于污染物的迁移扩散；水流变缓后，大量的氮、磷等营养物质进入库区时易使库区水体出现富营养化现象。湘江枢纽蓄水工程的建设运营，可能出现的水污染事故以及水体富营养化现象对城市饮用水安全构成威胁，对城市供水提出了更高的要求。 同时随着湘潭县总体发展步伐日益加快，城市配套基础设施建设的完善将是实现湘潭县提高城市核心竞争力的先决条件。湘潭县总体发展步伐日益加快，城市配套基础设施建设的完善将是实现湘潭县提高城市核心竞争力的先决条件。随着湘潭县经济可持续发展战略的实施，湘潭县的城市发展规划也将逐步展开，依据“两型”产业理念，打造先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业三大主导产业，新材料产业、节能环保产业两大战略性新兴产业的“3+2”现代产业体系，城区面积也将扩展到99km2，缔造出一个城市新区，而这些规划目标的实现无一不依赖于城市供水业的发展，而目前城市供水存在各种缺陷，最大限度地制约了这些产业发展，与整个湘潭县的发展建设不匹配。同时近年来，随着工农业迅猛发展和人口剧增，地表水受生活污水、工业废水和农业及养殖业废物的污染影响，部分河流和水库水质正在恶化，为保障湘潭县人民群众的用水安全，确保供水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)实施要求，也对城市供水基础设施提出了更高的要求。 湘潭京湘供水有限责任公司京湘水厂占地80亩，现独立拥有日供水6万吨的自来水供水能力，同时调度管理设计规模为日供水10万吨的城投水厂（县城二水厂），县城一水厂一期工程日供水 3万吨，于1995年5月建成投产，一水厂二期日供水 3万吨扩建工程于2005年7月竣工运行；县城二水厂一期日供水5万吨工程于2015年月2月建成投产运行，二水厂突出了“两型”和“生态”的特点，水处理工艺自动化程度高，在常规制水工艺上增加活性炭吸附和臭氧消毒深度水处理工艺，出厂水可以达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；用于清洗过滤的废水采用分质处理方法100%回收利用。湘潭县一水厂、二水厂于2015年2月起并网供水，供水范围为湘潭天易示范区99km2范围。 湘潭县一水厂目前由于净水构筑物的设计均以执行当初建设年代的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-1985)为依据，处理工艺为“絮凝沉淀+消毒”常规处理工艺，随着《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)于2007年7月1日的实施，一水厂存在工艺设施老化落后的问题，在湘江水质条件较差时净水工艺和运行参数难以满足出水水质稳定达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求，湘江枢纽蓄水工程库区饮用水源安全受水污染事故以及水体富营养化现象的威胁，同时根据一水厂现有源水、出水水质日常监测数据表明，源水污染因子特别是有机物、氨氮等超标时，受常规物化处理工艺的净化的限制，其供水水质难以保证达标要求，已经无法满足湘潭县县城城镇经济的发展和人民生活水平提高的要求。同时县城两个水厂并网运行后，由于二水厂出厂水质明显优于一水厂，同网不同质，县城水厂抗风险能力大为降低。 综上所述，湘潭县一水厂现有给水工程，特别是供水水质已难以满足湘潭县城经济发展的需要。为了完善本区域城镇给水工程的基础设施，进一步提高人民生活水平，改善城镇居民生活用水的质量，保障一水厂在湘江水质条件较差特别是出现突发性源水污染事故时饮水水质达标，实现一、二水厂同网同质，达到共同能应对县城唯一取水水源湘江突发性水污染事件的目标，满足湘潭县城发展的需要，充分挖掘城镇发展的空间，建设湘潭县一水厂提质改造工程，使其和城镇建设、经济建设同步发展是非常必要的，因此湘潭京湘供水有限责任公司拟投资8256.16万元在湘潭县县城一水厂现有厂区内实施提质改造工程，改造完成后，使之稳定达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，湘潭京湘供水有限责任公司委托长沙振华环境保护开发有限公司承担工程项目的环境影响报告表的编制工作。编制人员在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本环境影响报告表送审稿。2015年10月14日，湘潭县环保局主持召开了《湘潭县县城一水厂提质改造工程》环境影响报告表评审会议，报告经按专家意见修改，形成本项目报批稿。 技改项目概况 3.1项目基本情况 项目名称：湘潭县县城一水厂提质改造工程； 建设单位：湘潭京湘供水有限责任公司； 项目性质：技改； 项目类别：市政供水； 生产规模：现有6万m3/d保持不变； 生产制度：年工作时间365d，生产制度为三班制，每班8h； 劳动定员：不考虑增加劳动定员； 建设地点：湖南省湘潭市湘潭县易俗河凤凰中路332号湘潭县县城一水厂现有厂区内； 建设内容：湘潭县县城一水厂提质改造工程建设内容为在现有日供水6万吨常规水处理工艺的基础上增加生物预处理工艺、深度水处理工艺和符合两型建设要求的废水回收工艺；拟拆除现有物资仓库、车间仓库、安装仓库；主要增加中控室、格栅臭氧池、生物预处理池、提升泵房、综合碳滤池、臭氧制备间、鼓风机房、废水回收池等水处理构造物，改造沉砂池、虹吸滤池等水处理构造物； 投资及进度：总投资为8256.16万元，建设期18个月。 3.2供水水质情况 原水水质由于技改工程与现状工程共用现有取水头部及引水管道，技改工程原水水质将与现状水质基本一致，湘潭京湘供水有限责任公司2015年01月16日至2015年7月23日6个月对该水源地的水源水质检测报告见表1-1。 表1-1 水源地水质监测报告 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号 名称 监测范围值 标准值（Ⅱ类） 1 PH 7.16-7.4 6-9 2 COD 1.6-6.1 4 3 氯化物 4.89-31 250 4 大肠菌群数 240-1600 2000 5 Fe2+ 0.05-0.711 0.3 6 Mn2+ 0.05-0.094 0.1 7 氨氮 0.28-3.72 0.5 由表1-1监测结果可知，项目水源地水质除1月份及7月份氨氮超标，5月份、6月份铁超标外，监测因子基本符合《生活饮用水水源地水质标准》(CJ3020-93)中规定的二类水源水水质标准。 出水水质：技改工程与现状工程共用现有供水管道，湘潭京湘供水有限责任公司2015年01月16日至2015年7月23日6个月对出水的二泵房出水水质检测报告见表1-2。 表1-2 现有工程出水水质监测报告（单位：mg/L，pH无量纲） 名称 监测范围值 GB5749-2006标准 1 PH 6.7-7.24 6.5-8.5 2 COD 1.35-2.11 3 3 氯化物 6.58-29.5 250 4 大肠菌群数 未检出 不得检出 5 Fe2+ 0.005-0.1 0.3 6 Mn2+ 0.005-0.036 0.1 7 氨氮 0.02-2.2 0.5 由表1-2监测结果可知，现有工程项目出水水质1月份由于源水氨氮超标导致出水氨氮超标，其余各个月份监测因子均符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的各项水质指标。 由一水厂现有源水、出水监测数据可知，湘江源水水质条件较差时，现有处理工艺不能确保自来水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)各类指标要求，项目技改完成后，正常生产出水水质不仅满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)各类指标要求，而且水质将大幅提高，湘江源水水质条件较差时，经处理也能满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)各类指标要求。 3.3项目组成 a、拆除工程 受现有场地限制，项目拟拆除自来水生产区部分建筑，拆除建筑包括现有物资仓库、车间仓库、安装仓库，在拆除物资仓库、车间仓库基础上建设提升泵房、综合碳滤池、鼓风机房、氧气站、臭氧制备间；在拆除安装仓库的基础上建设中控室。 b、技改工程 湘潭县县城一水厂提质改造工程项目组成见表1-3、1-4、1-5。 表1-3 提质改造项目组成表 序号 名称 规格 备注 一 主体工程 1 取水工程 1.1 水源地 / 依托现有取水工程设施和设备 1.2 取水头及引水工程 / 1.3 取水泵站 / 1.4 输水管 / 2 净水工程 2.1 格栅预臭氧池 改沉砂池为格栅预臭氧池，2组，单组3万m³/d，总规模6万m³/d 依托现有沉砂池改建 2.2 生物接触氧化池 新建生物接触氧化池，2套，单套6格，单套3万m³/d，总规模6万m³/d 新建 2.3 絮凝池 / 依托现有絮凝池 2.4 平流沉淀池 / 依托现有平流沉淀池 2.5 反冲洗滤池 改现有虹吸滤池为V型滤池，1座 改建 2.6 滤池水提升泵房 新建提升泵房，1座，总规模6万m³/d 新建 2.7 综合碳滤池 新建综合碳滤池，含主臭氧池、GAC滤池(活性炭）池各1座，总规模6万m³/d 新建 2.8 清水池 / 依托现有清水池 2.9 送水泵房 / 依托现有送水泵房 2.10 加药间 / 依托现有加药间 2.11 加氯间 / 依托现有加氯间 2.12 臭氧制备间 新建臭氧制备间，1间，包括氧气制作、臭氧制作、尾气破坏三大系统 新建 2.13 鼓风机房 新建鼓风机房，2间，设置反冲洗泵和鼓风机房 新建 2.14 氧气站 新建氧气站 新建 2.15 废水回收池 新建废水回收池，1座，容积1400m3 新建 接表1-3 二 配套管网工程 1 输水管网 / 依托现有输水管网 2 加压泵站 / 依托现有加压泵站 三 公用工程 1 公用工程(含给排水、供电消防、防雷、道路工程等) 新建制氧系统1套，新建滤池反冲洗供水系统1 套；建(构)筑物、进线电源及仪表增设防直击雷和防感应雷的措施；供电系统按新增设备需要扩容；新增及扩容建筑物按建构筑防火要求新增必备的室内消防设备 其余依托厂 区现有公用 工程设施 四 辅助工程 1 综合用房 / 依托现有综合用房 2 中控间 控制设备及配电设备按技改设置 新建 3 实验室 / 依托现有实验室 五 环保系统 1 尾气破坏系统 臭氧尾气破坏系统，高温加热分解 新建 2 废水回收池 新建 表1-4 工程新建或改建（构）筑物一览表 建筑物名称 建筑 层数 占地建筑 面积(m2) 建筑建筑 面积(m2) 结构型式 备注 中控室 二层 400 800 钢筋混凝土框架 新建 生物接触氧化池 360 钢筋混凝土 新建 格栅、预臭氧池 60.5 钢筋混凝土 沉砂池改建 V滤池 1288.2 钢筋混凝土结构+轻钢结构 虹吸滤池改建 提升泵房 一层 180 180 砼结构 新建 主臭氧池 126 钢筋混凝土 新建 GAC滤池 624.34 钢筋混凝土结构+轻钢结构 新建 臭氧制备间 一层 216 216 钢筋混凝土框架 新建 氧气站 一层 50 50 新建 鼓风机房 一层 423 423 钢筋混凝土框架 新建 废水回收水池 459 新建 总建筑面积 1669 表1-5 工程新增主要设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量 备注 一 格栅、预臭氧池 1 回转式格栅除污机 安装角度75°N=2.2kW 台 1 2 格栅除污机渣箱 LxBxH=1000x1000x800 套 2 一用一备 3 无轴螺旋输送机 L=6200，B=300 套 1 与格栅除污机配套 4 电动闸门 BxH=1000x1000 扇 2 配合启闭器，双向受压 5 起闭机 QSL-20 台 2 6 臭氧投加自用水加压泵 Q=5.9m3/h H=44m 台 2 1用1备 7 臭氧投加水射器 DN32 支 2 二 V型滤池 1 滤头 每池2534个 套 6 PP 2 取样泵 Q=1m3/h, H=30m 套 1 3 管廊排污泵 Q=15m3/h, H=30m 套 1 HT200 4 反冲洗废水池潜水泵 Q=150m3/h, H=20m 套 2 EN-GJL-250 5 反冲洗泵 Q=500-600m3/h,H=14-17m 套 3 6 罗茨风机 ARE-190 套 3 功率30KW 7 反冲洗泵房地坑排污泵 Q=15m3/h, H=20m 套 1 8 单梁悬挂式起重机LX型 3吨 台 1 三 提升泵站 1 混流泵 ZQ1450-2(+4°)，Q=1150m3/h，H=5.32m 台 3 二用一备 2 起重机 LX 3-7型 起重量30KN 套 1 工作级别A3 四 主臭氧接触池 1 臭氧配气系统 手动阀、调节阀、流量仪 套 1 2 臭氧投加扩散系统 曝气盘、支架、臭氧管 套 3 3 触媒式臭氧尾气破坏装置 最大吸收能力43m³/h 套 2 一用一备 4 伸缩蝶阀 DN1200 SD341X-0.6Q 个 1 5 伸缩蝶阀 DN1000 SD341X-0.6Q 个 2 6 伸缩蝶阀 DN200 D341X-0.6Q 个 1 接表1-5 五 GAC滤池 1 气动碟阀 DN600 个 4 2 气动蝶阀 DN300 个 4 3 气动碟阀 DN80 个 4 六 臭氧站 1 臭氧发生器 MHW-III-YLO-17 台 2 一用一备 2 电源及控制装置 套 1 与臭氧发生器配套 3 热交换器 水-水换热 80 kw 套 1 4 冷却泵 Q=40m3/h H=20m 台 2 5 轴流风机 功率0.37kW 台 2 七 鼓风机房 1 反冲洗水泵 Q=873m³/h电机功率N=37kW 台 3 两用一备 2 鼓风机 Q=1920m³/h电机功率N=37kW 台 3 两用一备 5 起重机 Lx S=5m H=9m P=0.8kW W=2t 台 1 6 电动葫芦 起重量2t，N=3.8KW 台 1 八 氧气站 1 低温液氧储罐 10m³，1.6mpa 个 1 2 蒸发器 200Nm3/h 套 2 一用一备 九 废水回收池 1 潜水排污泵 100WQZ280-12-18.5 台 2 一用一备 2 潜水推流器 DQT022×1400 N 台 6 3 手动伸缩蝶阀 SD343X-10C DN250 台 2 4 手动伸缩蝶阀 SD343X-10C DN400 台 1 5 碟式止回阀 DHH46X-1.0 DN250 台 2 3.4原辅材料消耗 拟建项目属市政净水改造升级工程，其原材料消耗见表1-6。 表1-6 项目原辅材料清单 序号 名称 单位 年耗 备注 生产区 1 源水 万吨 2190 湘江湘潭县饮用水源保护区 2 硫酸（53%） 吨 48.33 制备二氧化氯原料 3 氯酸钠 吨 55.66 制备二氧化氯原料 4 PAC 吨 240 混凝沉淀原料 5 PAM 吨 18 混凝沉淀原料 6 电 WKWh 462.92 7 液氧 吨 35.04 制备臭氧原料 8 活性炭 吨 3.6 深度物化处理吸附填料 实验室 9 硫酸 Kg/a 3 依托现有实验室，每月进行一次检验工作 10 硝酸 Kg/a 2 11 氨水 Kg/a 2 12 三氯甲烷 Kg/a 2 13 四氯化碳 Kg/a 2 53%硫酸：53%的硫酸属于稀硫酸,在水分子的作用下，硫酸分子电离(解离）形成自由移动的氢离子(H+)和硫酸根离子(SO42-),常温下无色无味透明液体，密度比水大, 不具有浓硫酸的强氧化性、吸水性、脱水性（俗称炭化，即强腐蚀性）等特殊化学性质，毒性大鼠经口LD50：2140mg/kg，吸入LC50：510mg/m3/2h。 氯酸钠：相对分子质量106.44。通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃ 以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。毒性大鼠急性经口LD50 1200mg/kg，对皮肤和黏膜有局部刺激作用，制剂有70%粉剂和25%颗粒剂。 液氧：液氧为浅蓝色液体，并具有强顺磁性。它的主要物理性质如下：通常气压（101.325 kPa）下密度1.141 t/m3 （1141kg/m3），凝固点50.5 K（-222.65 °C），沸点90.188 K（-182.96 °C）。液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。 硝酸：浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体。有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。相对密度(d204)1.41，熔点-42℃（无水）[5] ，沸点120.5℃（68%）。对于稀硝酸， 一般我们认为浓稀之间的界线是6mol/L，市售普通试剂级硝酸浓度约为68%左右。大鼠吸入LC50 49 ppm/4小时。 氨水：NH3·H2O，是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm3。易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得。有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。主要用作化肥。急性毒性人体口经LDLo：43mg/kg；人体吸入LCLo：5000ppm；人体吸入TCLo：408ppm；小鼠口经LD50：350mg/kg；小鼠皮下LDLo：160mg/kg；小鼠静脉LD50：91mg/kg；小猫口经LDLo：750mg/kg；小兔皮下LDLo：200mg/kg；大鼠经口LD50：350mg/kg。 三氯甲烷：无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入0.6%～1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、 25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61～62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。 四氯化碳：四氯化碳是一种无色液体，能溶解脂肪、油漆等多种物质，易挥发、不易燃的液体。具氯仿的微甜气味。分子量153.84，在常温常压下密度1.595g/cm³(20/4℃)，沸点76.8℃，蒸气压15.26kPa(25℃)，蒸气密度5.3g/L。四氯化碳与水互不相溶，在500摄氏度以上时可以与水作用，产生有毒光气和盐酸，可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶。遇火或炽热物可分解为二氧化碳、氯化氢、光气和氯气。急性毒性 ：LD502350mg/kg（大鼠经口）；5070mg/kg（大鼠经皮）；LC5050400mg/m³，4小时（大鼠吸入）；人经口29.5ml，死亡；人吸入320g/m³，5～10分钟后死亡；人吸入150～200g/m³，1/2～1小时有生命危险；人吸入15g/m³后5分钟后眩晕、头痛、失眠，脉率快；人吸入1～2g/m³，30分钟后轻度恶心、头痛，脉率和呼吸加快；人吸入0.6～0.7g/m³，可耐受3小时。 3.5公用工程 给排水 项目主要用水包括滤池反冲洗用水、绿化消防用水。绿化消防用水均依托现有厂区自来水管网；新增滤池反冲洗供水系统，供水由反冲洗泵房的低压泵接出反冲管供给。项目现有取水泵房建于湘江边，位于一水厂北侧约400m，取水口距岸边取水泵房约350m，距离一水厂约750m，位于湘江饮用水源保护区Ⅱ类区内，紧邻湘江风光带，项目依托现有取水工程。技改后沉淀池排泥水和反冲洗水均回用不外排。 供电工程 本工程自来水厂用电负荷等级为二级负荷，自来水厂采用双回路10kV双电源供电，本次提质改造后，沿用原有电源。本工程原配电所新增500 kVA变压器一台，供新增设备的用电，年新增用电量为483.16kwh。 3、消防 消防通道、消防间距、防火警示标志及消防给水系统等可依托现有消防设施。新增及新建建筑物按建构筑防火要求新增必备的室内消防设备。 通讯 通讯系统与原有通讯系统共用。 3.6技改期供水应急方案 技改期间，为避免对城市供水产生影响，采取以下措施： 湘潭县一水厂、二水厂于2015年2月起并网供水，一水厂因技改确需停水，将加大二水厂的生产量进行调济，二水厂实现满负荷运转，以保证城区供水。 将通过媒体公告和宣传、小区张贴通知、短信发布等方式，尽可能让更多居民知道停水的消息，提前存水。 合理安排施工时间，为缩短停水时间，减少停水次数，各工作面同时进行施工。 采取分区供水、水车送水等方式，解决居民用水问题。在发生了更长时间停水的情况下，将暂停用水量较大的娱乐场所、环卫、市政、园林等公共用水，以优先保证居民生活用水。 3.7技改工程与现有工程依托关系 表1-7 技改工程与现有工程依托关系表 序号 现有工程 技改工程 依托关系 取水工程 1 水源地 - 依托 2 取水头及引水工程 - 依托 3 取水泵站 - 依托 4 输水管 - 依托 净水工程 5 沉砂池 格栅预臭氧池 依托沉砂池改建 6 - 生物接触氧化池池 新建 7 絮凝池 - 依托 8 沉淀池 - 依托 9 虹吸滤池 V型滤池 依托虹吸滤池改建 10 - 提升泵房 新建 11 - 综合碳滤池 新建 12 清水池 - 依托 13 送水泵房 - 依托 14 加药间 - 依托 15 加氯间 - 依托 16 - 臭氧制备间 新建 17 - 鼓风机房 新建 18 - 氧气站 新建 19 - 废水回收池 新建 辅助工程 20 办公综合用房 - 依托 21 - 中控间 新建 22 实验室 - 依托 23 食堂 - 依托 环保工程 24 - 尾气破坏系统 新建 25 - 废水回收池 新建

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、一水厂概况 湘潭县县城一水厂设计总规模6万m3/d。水源地取自湘江，取水口位于一水厂北侧约400m，取水口距岸边取水泵房约350m，距离一水厂约750m，位于湘江饮用水源保护区Ⅱ类区内，取水泵房紧邻湘江风光带。原水水质符合《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)；采用“絮凝—沉淀—过滤—消毒”的常规净水工艺，供水水质基本满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 其中：取水泵房采用混凝土结构，土建按6万m3/d建成，水泵机组按6.0 万m3/d规模安装；输水管按6万m3/d；沉砂池、絮凝反应池、平流沉淀池、虹吸滤池均按6.0 万m3/d规模建成；加药间按照6万m3/d 规模建成，加药方式采用重力投加；加氯消毒间土建按6万m3/d建成，设备按6万m3/d规模安装，采用2台（1用1备）二氧化氯发生器加氯装置自动投加；清水池已建成2 座，蓄水能力为6000m3；配水井土建按6万m3/d建成；二级送水泵房土建按6万m3/d建成；供水管网已建输水管网220km。 此外，厂区已配套完整的给排水、供电、消防和防雷等公用辅助及环保设施。 现有工程组成表见表2-1、2-2、2-3。 表2-1 现有工程项目组成表 序号 名称 规格 备注 一 主体工程 1 取水工程 1.1 水源地 湘江 1.2 取水头及引水工程 按6万m3/d设计安装，采用球墨铸铁管道 1.3 取水泵站 土建按6万m3/d设计安装，配有离心泵3台，两用一备 1座 1.4 输水管 输水钢管 1套 2 净水工程 2.1 絮凝池 土建按6万m3/d设计安装，设2组，单组为3m3/d 2.2 平流沉淀池 土建按6万m3/d设计安装，设2组，单组尺寸54×12m，单组为3m3/d 2.3 清水池 土建按6万m3/d设计安装，设2组，单组尺寸44×25m，单组为3m3/d 2.4 送水泵房 合建，土建按6万m3/d规模建成，设备按6万m3/d规模安装 2.5 加药间 重力投加 2.6 加氯间 设计规模6万m3/d；含二氧化氯发生器2 台 二 配套管网工程 1 输水管网 合计220km 2 加压泵站 / 接表2-1 三 公用工程 1 给水工程 生活区、加药等由厂区自来水管网供给； 2 排水工程 生活污水直接排入市政污水管网；雨水进入厂区雨水收集系统； 3 供电工程 厂外接电，供电按6万m3/d规模配电设置；控制系统按6万m3/d规模设置 4 消防工程 厂内设置消防栓；建筑配备室内灭火设施 四 辅助工程 1 综合用房 2 高压配电间及中控室 电力以及控制系统按6万m3/d规模设置 3 化验室 / 五 环保系统 1 生活污水 经化粪池排入市政污水管网 2 生产废水 / 3 生活垃圾 垃圾桶收集后定期收送至城市垃圾处理场处理 表2-2 工程建（构）筑物一览表 建筑物名称 面积(m2) 结构形式 数量 备注 取水泵站 2300 钢筋混凝土 1座 沉砂池 120 钢筋混凝土 1座 网格絮凝、平流沉淀池 654 钢筋混凝土 2座 虹吸滤池 326 钢筋混凝土 2座 清水池 1058 钢筋混凝土 2座 送水泵房 430 钢筋混凝土 1间 加药间 210 框架 1间 机加工车间 550 框架 1间 机修保养 物资仓库 360 框架 1间 存储管道 门卫 12 混合 1间 表2-3 工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量 备注 取水 1 电机 Y2-355-6-200K 3 2 水泵 Y6SA-9 3 3 行车 3t 1 净化 4 二氧化氯投加系统 QLS2-4000 2 5 聚合氯化铝投加设备 2 加压供水 6 电机 Y315M3-4 3 7 水泵 14SA-10B 3 其它 8 变频器 EV-2000、TD2000 3 9 变压器 S-M-315 2 2、现有水厂工程分析 (1) 工艺流程分析 水厂制水过程采用工艺流程及污染物产生详见图2-1。主要工艺流程说明：原水经过加药混凝沉淀后进入滤池，经过滤和加氯消毒后再进入清水池，然后通过水泵加压进入城市供水管网。其中，混凝剂采用聚合氯化铝，经溶解池溶解后，采用重力投加，投加量10~30mg/L，溶液浓度5.0%。过滤采用双阀虹吸滤池，设计滤速8.4m/h；滤料采用均质石英砂滤料，粒径范围0.8~1.2mm，滤层厚750mm；承托层采用2~32mm 砾石，厚580mm；冲洗采用水泵冲洗，设计过滤周期24h，冲洗强度14L/s.m2，冲洗历时6min。消毒采用二氧化氯消毒，通过二氧化氯发生器投加（4NaClO3+2H2SO4=4ClO2+O2+2H2O+2Na2SO4，以氯酸钠和硫酸(稀)为原料，采用多级微分双温反应和特殊催化新工艺，生产二氧化氯消毒液，二氧化氯纯度大于96%），投加量为4mg/L。 图2-1 自来水厂现有工艺流程图 （2）主要产污环节 ① 废水 主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水，生活污水主要为办公生活用水。 a、生产废水 沉淀池排泥水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目水厂采用混凝沉淀的反法去除杂质，混凝剂采用精制氯化铝，沉淀采用机械加速澄清池，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质，水直接取用湘江水，因此水中悬浮物浓度较低，只是洪水期，水体较浑浊。平均每生产1万吨净水需排放210吨含泥污水。参照同类工程排泥水通常COD50mg/L左右、SS 浓度3310mg/L左右。净水厂沉淀池日均排泥水量为1260m3/d。 双阀滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定一天一次对滤池进行反冲洗。反冲洗水主要组成为化学絮凝沉淀的泥沙，其浓度与原水水质情况相关，其COD浓度45mg/L左右，SS 浓度通常在200～300mg/L之间。滤池过滤面积为324m2，过滤时间为24h，冲洗强度为14L/s.m2，冲洗时间为6min，则日均反冲洗水量1632.96m3/d。水厂生产废水污染物产生量见表2-4。 表2-4 水厂生产废水污染物产生量 废水种类 废水产生量（t/a） COD产生量(t/a) SS产生量(t/a) 沉淀池排泥水 459900 22.995 1522.269 反冲洗水 596030 26.821 149.007 合计 1055930 49.816 1671.276 生产废水经渠道排入市政污水管网，由于厂区建成较早，未建设沉淀池，废水经湘潭县污水处理厂处理达标后最终排入湘江，生产废水SS浓度高，约1582.72mg/L，生产水量大，增加了了污水处理厂负荷。 b、生活污水 水厂在职员工99人，年工作时间按365天计算，生活用水量按80L/人每天算，约2890t/a，生活污水排放量按用水量的80%计算，约2312t/a，主要来自厨房、卫生间等，生活污水主要的污染因子有COD、SS、NH3-N等，来自食堂的还有动植物油。现有工程生活污水产生及排放情况见表2-5。 表2-5 项目生活污水产生及排放情况 污染物 COD SS 氨氮 动植物油 产生浓度（mg/L) 250-400 100-220 18-36 50-100 产生量（t/a) 0.578-0.924 0.231-0.508 0.041-0.082 0.115-0.230 化粪池处理后浓度（mg/L) 210 70 25 30 化粪池处理后污染物（t/a) 0.485 0.161 0.057 0.069 污水综合排放标准（三级） 500 400 / 100 生活污水经化粪池处理后再经管道收集后排入市政污水管网，污水经湘潭县污水处理厂处理达标后最终排入湘江。 ②废气 水厂运行主要能源消耗为电能，食堂采用清洁能源天然气，因此不会对常规的空气质量指标SO2、NO2、TSP 产生影响。净水工艺为物化处理，不会产生臭气。因此，生产运行过程中不会产生影响空气污染的废气。 现有工程员工食堂产生少量油烟废气，职工用油量为1445.1kg/a，油烟挥发量为3%，经灶头排放量为2000m3/h油烟排放浓度13mg/m3，经85%油烟净化装置处理后通过专用烟道排放，排放浓度为1.95mg/m3，油烟排放量为6.5kg/a，排放油烟能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)限值要求 。 ③噪声 噪声主要来源于水厂各级站内的机电设备工作时发出的噪声，主要有取水泵，厂区反冲洗泵、送水泵机组和溶药搅拌机组发出的噪声，此外还有水厂运输车辆等的噪声。产生的噪声范围为65～95dB，经厂房隔声、基础减震、绿化带隔声后厂界能够满足GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 ④固体废物 工程定员99人，按每人每天0.5kg生活垃圾计，生活垃圾年产生量为18.06t/a，生活垃圾由湘潭天易示范区环卫部门统一清理，固废均得到合理处置。 （3）现状风险评价 现状水厂环境风险主要为消毒设施的事故风险。现状采用二氧化氯消毒，投加方式采用二氧化氯发生器，原料为53%稀硫酸、氯酸钠。水厂主要风险为厂区氯酸钠储存使用中燃烧、中毒，硫酸泄露风险、二氧化氯发生器中二氧化氯泄漏等。 现状氯酸钠储量为4.6t，53%稀硫酸储量2.6t，小于《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）中的临界量，不存在重大危险源。一水厂采取以下措施控制风险： ①原材料风险控制措施：防止设备骤停、腐蚀、损坏，造成二氧化氯泄漏；氯酸钠包装必须符合要求，容器口密封牢固。 ②储运风险控制措施：53 %的稀硫酸储罐，设置事故备用罐及收集池；氯酸钠储存区域禁止携带火种、穿带钉子皮鞋进入，搬运时要轻装轻卸，禁止振动、撞击和摩擦。 ③操作风险控制：操作机械化、自动化；操作人员经过专门培训、严格遵守操作流程；加强管道、管道连接处、仪表处等巡视，及时更换；注意检查和维护，保证硫酸储罐无泄漏；配制氯酸钠应穿工作服，戴防护口罩、戴护目镜、乳胶手套等，穿长筒胶靴等劳保用品；密闭操作，注意通风，防止泄漏；配备泄漏应急处理设备；严格原料添加制度，调节原料进料比，控制好进料速度，做到规范操作；严禁将原料罐混用。 水厂成立了应急救援小组，制定了应急救援预案，定期演练。 总体而言，水厂环境风险性可控。 （4）现有工程污染物产生及排放情况汇总 表2-6 现有工程污染物产生及排放情况汇总表 类别 污染物 污染物产生量和排放量 处理措施 产生量 削减量 排放量 生产废水 废水量（万t/a） 105.593 0 105.593 排入市政污水管网，经湘潭县污水处理厂处理达标，最终排入湘江 COD(t/a) 49.816 0 49.816 SS(t/a) 1671.276 0 1671.276 生活污水 废水量（t/a） 2890 0 2890 化粪池预处理后排入市政污水管网，经湘潭县污水处理厂处理达标，最终排入湘江 COD(t/a) 0.939 0.454 0.485 SS 0.462 0.301 0.161 氨氮 0.078 0.021 0.057 动植物油 0.216 0.147 0.069 废水合计 废水量（万t/a） 105.882 0 105.882 生活污水经化粪池预处理后和生产废水排入市政污水管网，经湘潭县污水处理厂处理达标，最终排入湘江 COD(t/a) 50.755 0.454 50.301 SS(t/a) 1671.738 0.301 1671.437 氨氮 0.078 0.021 0.057 动植物油 0.216 0.147 0.069 固体废物 生活垃圾 18.06 18.06 0 送垃圾填埋场 （5）现有工程存在的环境问题 生产废水无回用工艺，生产废水通过渠道排入市政污水管网，一方面容易造成污水管道堵塞，另一方面由于自来水水厂排泥水量大，由于SS浓度较高，增加了县城污水处理厂负荷。

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一．地理位置 湘潭县地处湘中偏东、湘江西岸，位于东经112°25′~113°03′，北纬27°20′~28°05′，与湘潭市区以湘江为界，县、市区域似犬牙交错，又与宁乡县、望城县、长沙县、韶山市、湘乡市、双峰县、衡东县、株洲县、株洲市天元区、湘潭市岳塘区、雨湖区水陆相连。 湘潭天易示范区位于湘潭县境内，包括易俗河镇全部及梅林桥镇部分用地，总面积99km2，本项目位于湘潭天易示范区龙江路与凤凰路交汇处东北角。 二．地形、地貌 湘潭县位于湖南省中部偏东，湘江下游西岸，处于长江中游平原与江南丘陵的交错地带，西靠雪峰古陆北东缘，东滨湘江，涟、涓两水自西南向东北贯穿其境，地貌轮廓为西北、西南、东南三面高，中部和东北部低，向东北湘江开口的倾斜盆地。最高为西南的昌山，海拔755.1m，最低为湘江沿岸原湘潭县乡的万家塘，海拔33.2m，相对高差为721.9m，地势比降为10%，造成平原、岗地、丘陵、山地四种地貌俱备，其中以平原、岗地为主。 地貌主要以平原、岗地为主。平原地面平坦开阔，地面坡度小于5度，横向相对高差小于10m，微向河床及下游缓倾；岗地起伏和缓，岗顶为平顶状、浑圆状及部分垄岗状，岗间有宽浅坳沟、洼地发育，低岗内侧与平原接触处常见3~6m陡坎，外侧与高岗或丘陵逐渐过渡，地面坡度小于15度，部分岗缘较陡呈切沟状，相对高度小于60m，海拔高度小于100m。 三．地质 湘潭盆地为区内最重要的构造行迹，形成于白垩系至第三系，均呈一倾向东南的单斜，普遍与前期构造呈断裂层接触，盆地内边缘，偶见有重晶石脉、石英脉及破碎挤压现象，但未发现褶皱及规模较大的断层。无不良地质现象，区域地质稳定。区域 矿产资源丰富，湘潭县境内目前已探明的矿产资源主要有煤、锰、铅、石膏、海泡石、矽砂、石灰石、铁、金、高岭土、白云石和矿泉水等。

根据国家质量技术监督局2001年2月2日发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306~2001），本项目所在区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱物征周期为0.35S，地震基本烈度为Ⅵ度区，新构造运动对项目工程影响小。 四．气候特征 湘潭县属亚热带季风湿润气候区，四季分明，冬冷夏热，春夏多雨，秋冬干旱。年平均气温17.5℃，极端最高气温42.2℃（1953年8月15日），极端最低气温-8.5℃（1957年2月7日）。年平均相对湿度81%。年降水量1200-1450mm，年最大降水量2081mm，年最小降水量999.7mm，年平均蒸发量1359.1mm。多年平均风速2.4m/s，最大风速28 m/s。常年主导风向NNW，夏季盛行偏南风。全年无霜期345天，年平均日照时数1262.9h。 五．水文 湘江是项目所在区域的重要水源，也是主要纳污水体，位于本项目北面约800m。湘江是长江水系的主要支流，发源于湖南省永州市蓝山县，湘江干流全长948km，湘江流域面积94721 km2。湘江湘潭段从马家河起，至易家湾全长约46.3km，河流宽度400-800m。湘江多年平均流量2126m3/s，最大洪峰流量21100m3/s，最高洪峰水位41.95m（1994年6月18日），最低水位26.06m（2011年12月21日），多年平均水位31.0m。丰水期为4月~7月，枯水期从12月~翌年2月，河床地质为泥沙间有卵石，比降为0.045‰。 六．植被、生物多样性 湘潭县属中亚热带东部常绿阔叶林带，华中偏东植被亚系，江南丘盆植被类型。由于长期人为活动影响，原生植被保存极少，现多为次生植被和人工植被。森林植被有常绿阔叶混交林、楠竹林、暖性常绿针叶林和人工林四个类型，主要乔灌木有65科340种，药用植物173科516种，次生植被主要由壳斗科、樟科、山茶科和禾本科的楠竹以及松科的马尾松组成；人工植被主要有杉木、马尾松、湿地松、火炬杉为主的用。材林和以油茶、干鲜果为主的经济林。

湘潭天易示范区植被类型属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区，植被类型以华东、华中区系为主，主要为马尾松林、杉木林、竹林、樟木林和灌草丛。片区优势种类有蔷薇科、壳斗科、茶科、冬青科、榆科、山矾科等9科200余种，主要成份为马尾松、杉木、竹林等，评价范围内现状植被是以农业植被和灌木林等次生植被为主，旱作有红薯、玉米等，其它诸如茶叶、果树(主要是柑桔、梨)和蔬菜等，在省内均占重要地位。 湘潭县属亚热带林、灌丛、草地、农田动物群。由于长期人类活动，导致野生动物绝种濒危，随着生态环境的改善，森林植被的增加，野生动物物种和数量逐渐恢复，现有野生动物150余种。湘潭县在动物地理区划属东洋界华中区，生态地理区划属亚热带林灌、草地--农田动物群。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、刺猬、蝙蝠、华南兔、黄鼬、松鼠，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。 根据湘潭县林业局、易俗河镇林业站提供的资料，湘潭天易示范区内面积较大的的林木分布区域（大于100ha）主要有4处，均为人工林，种植杉木、油茶等经济植物。其中，金霞山总林地面积约240亩，包括约100亩的杉木林，其余种植有桂花、湿地松、火炬松等林木；杉仙岭有茶树林约100亩；山塘村、白云村有一片杉木、湿地松、火炬松等混合林，面积已经随着开发建设缩减；千江村有一片杉木、湿地松、火炬松、马尾松的混合林。另外，沿着向东渠一线，有油茶林约100亩，西南樟树村有约50亩不连续分布的林地，树种以马尾松为主。根据林业部门提供资料，结合现场调查发现，片区用地内有古树名木40余棵，包括香樟、楠木、梓树、枫树、木樨、油子树、榆树、冬青、榨树、女贞、椤木石楠等珍稀保护植物，均已挂牌保护，部分修建了护栏，生长情况良好。据了解，区域内有麻雀、鼠、野兔等野生动物，无珍稀保护动物。 本项目区域周边无自然保护区，未发现珍稀野生动植物。

社会环境简况（人口、社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、人口、社会经济结构 湘潭县总面积约2132.8km2。全县辖4个乡，15个镇，645个行政村，总人口为98.4万人，以汉族为主，26个少数民族零星杂居。湘潭县县城——易俗河镇是全县的政治、经济、商贸、文化中心，是湘潭市区空间形态的重要组成部分，也是长、株、潭经济一体化的重要组成部分。易俗河镇是国家、省级商品粮、瘦肉型猪等商品的生产基地，也是农副产品转运加工基地及商品集散地。湘潭县该区区位优势明显，居于“长株潭”城市群的核心区，与湘潭市区仅一桥之隔，距长沙市中心40余公里，距株洲市区15公里；107国道贯穿全区，京港澳高速公路从片区东边经过，湘江绕境而流。 湘潭县是一个传统的农业县，现已逐步形成以优质稻、生猪、湘莲、皮革、蔬菜、竹木加工为主导的特色产业，出栏生猪、粮食产量和综合实力分别名列全省第一、二、九位。全县实现地区生产总值190亿元，增长14.8%（剔除姜畲、响塘数据，同比，下同）；财政总收入突破13亿元，增长30%；完成固定资产投资79亿元，增长38%；实现社会消费品零售总额51.6亿元，增长16.7%，城镇化率达33%；城乡居民可支配收入分别达18578元和8758元，增长13.7%和16.1%。 湘潭天易示范区（又名湘潭易俗河片区）于2009年6月8日，在易俗河经济开发区（1992年成立的省级经济开发区）的基础上正式挂牌成立，总规划面积99km2，功能定位“创新服务基地、工业生态新区”，为长株潭城市群“两型社会”建设五大综合配套改革示范区之一。湘潭易俗河片区位于湘潭县城东北部，G107国道与天易高速公路交汇处，是长株潭一体化城市群的南大门和湘江生态经济带的核心区。 到2013年底，湘潭天易示范区共有入区企业190多家，已建成投产企业180余家，其中规模工业企业90余家，高新技术企业17家，中国驰名商标8项，省著名商标19项、省名牌产品8项。2012年，片区实现工业总产值211.54亿元，增速达40.53%；实 现规模以上工业企业总产值167.07亿元，增速达35.92%；完成固定资产投资80.78亿元，增速达50.93%；完成财政收入8.28亿元，增速达50.35%，占全县财政收入的48.7%，对县域经济的贡献突出。 二、交通运输 湘潭县城水陆交通较为便利，湘江在此经过，常年通航，现有107国道、320国道、天易高等级公路、京珠高速铁路在这里经过，规划中的长株潭高速公路环线将在湘潭县南侧通过，规划中的京广高速铁路将在湘潭县东侧通过。

湘潭天易示范区外围通过潭衡西高速公路、京港澳高速公路、沪昆高速南线（株湘高速）共同构成天易示范区湘潭易俗河片区外围高速公路环。湘潭天易示范区新建高速公路互通立交出入口2座：沪昆高速南线公路芙蓉大道出入口、G107出入口。新建武广客运株洲站连接线（武广大道）。天易示范区规划易俗河港区一个港区，预留金霞山客运码头及向东渠专业码头。易俗河港区疏港通道近期为滨江大道港区段——玉兰路——凤凰西路，中远期为滨江大道港区段——飞羊西路——湘莲大道并进入城市货运通道系统。 三．文教、卫生 2013年，湘潭县有中小学、职业高中共计267所，其中小学189所，初中60所（其中九年一贯制学校8所），完全中学3所，高中7所，职高7所，特殊教育学校1所，职业培训机构7个，幼儿园130所。在校中小学生10万余人，另有在园幼儿 14700余人、职业培训学生2600余人。全县有教职工7100余人，学校建筑面积为120万余平方米。 卫生事业进一步发展。医疗卫生服务条件不断改善，基层医疗卫生服务能力不断提高。卫生监督工作深入推进，医疗卫生秩序进一步规范，妇幼保健工作进一步加强；城乡环境卫生状况改观，共建造无公害化卫生厕所1100座，“四害”密度得到了有效控制，积极推进公共场所控烟工作。 四．风景名胜、文物、古迹 湘潭县域属中亚热带湿润气候区，土地肥沃，植物茂盛，有众多山、隐山、花石水库、上石坝水库等，不但风景秀丽，还流传着许多美丽的传说和人文景观。同时，就地理位置而言，湘潭县是全省五大旅游区的中心点位置，有革命纪念地，彭德怀故居乌石、世界文化名人齐白石故居等名胜，旅游资源丰富。根据调查了解，本项目周边无风景名胜及文物保护单位。 金霞山森林公园位于位于本项目以东2km，目前占地面积约1.09km2。金霞山属南岳72峰之一，主峰海拔152m，山地土层深厚肥沃，林木茂盛，是易俗河地区50km范围内唯一得天独厚的天然森林景观地，公园规划面积1800余亩。 饮用水源一级保护区污染源调查 根据环评现场调查，湘江左岸上游距离取水口约1.05km处为湘江二大桥；约1.2km为关阳港闸排口；约1.95km处为湘江闸排渍口；约2.45km处为金沙婷排渍口。湘江左岸下游约1.2km为湘潭县污水处理厂排污口。湘江右岸上游距离取水口约0.5km为社山港闸排渍口；约1.06km河东大堤二砂场；约1.57km为鸟背垅排渍口。

约1.87km有湘潭铁牛埠二期码头；约2.48km为财神庙涵渠道入江口；湘江右岸下游约0.4km为湘电集团取水口，约0.58km为阳塘涵渠道入江口。 六．项目周边情况 项目厂界东面紧邻湘潭县水务局办公生活区，生产区距离该局办公生活区距离为120m，东厂界外60-200m范围内为经典花苑住宅小区，生产区距离该小区最近距离为180m；南厂界南面5m处为凤凰路沿街门面，距离凤凰路40m，距凤凰路另一侧沿街居民距离为90m；项目西厂界5m处为碧龙江畔小区住宅楼，小区与生产区有厂区绿化带隔离，距离生产区距离为50m，西面110-170m范围为梧桐小区，该小区距离生产区最近距离为155m；项目北厂界靠西侧为在建商住楼，北厂界靠东侧5m处为学府雅苑金湘御住宅小区，与生产区均有绿化带隔离，距离生产最近距离为50m，北面100-300m范围内为锦绣湘江二期住宅小区；西北面110-400m范围内为锦绣湘江一期住宅小区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气 为了调查项目所在区域的环境空气质量现状，本环评报告收集了湘潭县环境保护监测站常规监测点-湘潭县环境保护监测站（本项目西南面1.1km）和湖南圣雅凯生物科技有限公司(本项目东南面2km)的2014年环境空气常规监测数据，监测因子为SO2、NO2和TSP，监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气常规监测结果 单位：mg/Nm3 监测 监测点位 SO2 NO2 PM10 湘潭县环境保护监测站 日均最大值 0.067 0.05 0.146 日均最小值 0.034 0.009 0.063 平均值 0.046 0.029 0.107 超标个数 0 0 0 超标率(%) 0 0 0 最大超标倍数 / / / 湖南圣雅凯生物科技有限公司 日均最大值 0.051 0.044 0.129 日均最小值 0.038 0.01 0.107 平均值 0.045 0.025 0.117 超标个数 0 0 0 超标率(%) 0 0 0 最大超标倍数 / / / GB3095-2012二级标准 标准值（日均） 0.15 0.08 0.15 由上表监测结果可知， SO2和NO2、PM10日均值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，环境空气质量较好。 2、地表水环境 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，湘江马家河至易俗河水厂（即县一水厂、二水厂）取水口上游1000m为Ⅲ类水体（功能为景观用水，全长8.9km），易俗河水厂取水口上游1000m至取水口下游200m为Ⅱ类水体（功能为饮用水源保护区,全长1.2km），易俗河水厂取水口下游200m至湘潭市二水厂取水口上游1000m为Ⅲ类水体（功能为饮用水源保护区,全长3.5km）。根据现场调查，湘潭县一水厂、湘潭县二水厂共用取水断面，各有一个取水泵房，取水口相距约100m，湘潭县污水处理厂排口位于湘潭县一水厂取水口下游1.2km，湘潭县二水厂取水口下游1.3km。 本工程污水由城市排污管道排入湘潭县污水处理厂进行处理，位于本项目西侧1km处，根据现场调查，污水处理厂排污口上游11km为湘江马家河常规监测断面，排污

口下游11.1km处为五星常规监测断面，本项目收集了两个断面的2012-2014年常规监测数据。同时本项目收集了湘潭县一水厂2015年01月16日至2015年7月23日各月源水监测数据以及湘潭县环境监测站对湘江取水口2015年一季度、二季度监测数据。 常规测点监测因子：PH、CODmn、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、粪大肠杆菌共9项。 历史测点监测因子：PH、氨氮、COD、大肠杆菌数、氯化物、铜、锌、砷、镉、铅等项目。 表3-2 2012-2014年马家河常规监测断面监测结果单位：mg/L（pH 除外） 断面 统计项 pH CODmn CODcr BOD5 氨氮 总磷 石油类 挥发酚 粪大肠杆菌 马家河断面2012年 年均值 7.67 2.35 8.31 1.29 0.486 0.081 0.0061 0.0016 26454 最小值 7.32 1.5 5 1 0.156 0.03 0.003 0.0002 3300 最大值 7.98 3.2 13 2 2.18 0.12 0.02 0.0035 170000 超标率% 0 0 0 0 8.33 0 0 0 91.7 超标倍数 / / / / 1.18 / / / 16 马家河断面2013年 年均值 7.58 2.6 9.0 1.7 0.402 0.077 0.005 0.0008 22506 最小值 7.11 1.2 5.0 1.0 0.042 0.01 0.005 0.0002 5000 最大值 7.83 4.3 16.0 3.0 1.070 0.18 0.005 0.002 220000 超标率% 0 0 0 0 8.70 0 0 0 85.71 超标倍数 / / / / 0.07 / / / 21 断面 统计项 pH CODmn CODcr BOD5 氨氮 总磷 石油类 挥发酚 粪大肠杆菌 马家河断面2014年 年均值 7.54 2.9 9.0 2.0 0.330 0.06 0.01 0.0009 33698 最小值 7.45 2.0 3.0 1.0 0.070 0.04 0.01 0.0002 2100 最大值 7.81 4.3 15.0 3.0 0.989 0.02 0.01 0.002 700000 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 83.8 超标倍数 / / / / / / / / 21 GB3838-2002Ⅲ类 6-9 6 20 4 1.0 0.2 0.05 0.005 10000 断面 统计项 pH CODmn CODcr BOD5 氨氮 总磷 石油类 挥发酚 粪大肠杆菌 五星断面2012年 年均值 7.69 2.48 8.92 1.85 0.459 0.093 0.0061 0.0013 30347 最小值 7.45 1.6 2 1 0.147 0.05 0.003 0.0004 2700 最大值 8.01 3.8 16 3 1.82 0.17 0.02 0.0044 280000 超标率% 0 0 0 0 8.33 0 0 0 88.9 超标倍数 / / / / 0.82 / / / 27 五星断面2013年 年均值 7.64 2.9 8.2 1.6 0.386 0.084 0.005 0.0007 20990 最小值 7.05 1.7 2.5 1.0 0.065 0.02 0.005 0.0002 2000 最大值 7.93 4.5 18.0 3.0 0.980 0.19 0.005 0.002 170000 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 83.33 超标倍数 / / / / / / / / 16 五星断面2014年 年均值 7.58 2.8 9.0 1.0 0.371 0.07 0.01 0.001 21091 最小值 7.56 1.7 5.0 1.0 0.087 0.04 0.01 0.0002 3300 最大值 7.82 3.7 12.0 3.0 0.974 0.16 0.01 0.004 94000 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 81.8 超标倍数 / / / / / / / / 8.4 GB3838-2002Ⅲ类 6-9 6 20 4 1.0 0.2 0.05 0.005 10000 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目仓主要环境保护目标分别见表12。 表12 仓储配送基地环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 环境特征 保护级别 水环境 东北面四亩湖 东北面120m，目前为鱼塘，规划为景观水体 近期GB11607-1989《渔业水质标准》要求； 远期GB3838-2002中的V类 南面水塘 南面，160m III类 东面荷叶塘 东面，10m III类 农灌渠 东北面，180m GB5084-2005水作类 洣水 南面，1500m，地表水 III类 环境空气 20户万古桥社区居民 南面120m~200m范围内 二级 18户万古桥社区居民 东面134m~200m范围内 5户永佳社区居民 西面128m

同时根据湘潭市环保局网站2015年1-10月水质监测月报公示公告，湘江干流所辖马家河、五星均达到Ⅲ类水体功能区水质标准，大部分月份能满足Ⅱ类水质要求。 表3-3 湘潭县一水厂水源水质2015年监测统计结果（单位：mg/L，pH无量纲） 序号 名称 监测范围值 最大超标倍数 标准值（Ⅱ类） 1 PH 7.16-7.4 / 6-9 2 COD 1.6-6.1 / 15 3 氯化物 4.89-31 / 250 4 大肠菌群数 240-1600 / 2000 5 氨氮 0.28-3.72 6.5 0.5 6 铜 0.005-0.010 / 1.0 7 锌 0.005-0.035 / 1.0 8 砷 0.0016-0.0038 / 0.05 9 镉 ＜0.001 / 0.005 10 铅 ＜0.005 / 0.01 马家河断面：2012年氨氮、粪大肠杆菌超标，超标率分别为8.33%，91.7%，最大超标倍数分别为1.18倍、16倍，其它各项因子均符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水 质标准；2013年氨氮、粪大肠杆菌数超标，超标率分别为8.7%、85.71%，最大超标倍数分别为0.07倍、21倍，其他各项因子均符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准， 2014年粪大肠杆菌群超标，超标率为83.8%，最大超标倍数为69倍，其他各项因子均 符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准。从马家河断面2012年-2014年水质监测结果可以看出，氨氮从2012年到2013年超标率略有上升，到2014年已达标，最大超标倍数呈逐年下降趋势；粪大肠菌群超标率逐年下降，最大超标倍数逐年上升，2015年1-10月份马家河断面水质均符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准。 五星断面：2012年氨氮、粪大肠杆菌超标，超标率分别为8.33%，88.9%，最大超标倍数分别为0.82倍、27倍，其它各项因子均符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准；2013年粪大肠杆菌数超标，超标率为83.33%，最大超标倍数为16倍，其他各项因子均符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准，2014年粪大肠杆菌群超标，超标率为81.8%，最大超标倍数为8.4倍，其他各项因子均符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准。从五星断面2012年-2014年水质监测结果可以看出，氨氮从2012年略有超标，到2013年、2014年已达标；粪大肠菌群超标率逐年下降，最大超标倍数逐年下降趋势，2015年1-10月份五星断面水质符合地表水GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准。 源水水质：除1月份氨氮超标6.5倍外，各月其它各监测因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅱ类水质标准，源水水质保护较好。

由三个水质断面监测数据来看，随着湘江相关水质治理进行，湘江水质逐步改善，氨氮、粪大肠菌群超标主要缘于部分农村和城郊地区生活污水未能纳入城市污水处理厂处理造成生活污水排放，由于农村地区畜禽养殖和农村面源污染排放所致，湘潭市为改善湘江，正加大生活污水治理，并进行污水处理厂的扩容建设及提质改造。 3、环境噪声 为了解区域环境现状，本项目委托湖南永蓝监测技术有限公司于2015年8月24日进行了噪声现状监测，其布点及噪声监测结果如下见表3-4。 表3-4 环境现状噪声布点及监测结果（单位dB(A)） 监测点位 监测名称 监测时间 检测结果 PM10 昼间 夜间 Z1 项目东厂界外1m 2015年8月24日 52.9 46.4 Z2 项目南厂界外1m 59.7 49.2 Z3 项目西厂界外1m 54.1 46.2 Z4 项目北厂界外1m 49.4 43.7 Z5 东面水利局家属区 54.9 45.3 Z6 南面临凤凰路一侧居民西面 56.3 48.9 Z7 西面碧龙江畔 48.9 43.1 Z8 北面学府雅苑金湘御 52.5 45.9 表3-4监测结果表明，东、北、西厂界噪声能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，南厂界现状噪声能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准；周边敏感点中东面水利局家属区、南面临凤凰路一侧居民、西面碧龙江畔居住区、北面学府雅苑金湘御居住区现状噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。

环境因子 敏感点 规模 距厂界 距生产区 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级 环境 空气 水利局办公生活区 居民约100户 E0-60m E120-180m 经典花苑小区 居民约400户 E60-200m E180-320m 凤凰路北侧沿街门面 商住户约50户 S5-20m S25-40m 凤凰路南侧沿街门面 商住户约50户 S80-100m S100-120m 碧龙江畔居住小区 居民约200户 W5-80m W50-125m 梧桐小区 居民约500户 W110-170m W155-225m 学府雅苑金湘御小区 居民约450户 EN5-80m EN50-125m 锦绣香江二期 居民约1000户 N100-300m N100-300m 锦绣香江一期 居民约500户 WN110-400m WN180-470m 噪声 水利局办公生活区 居民约100户 E0-60m E120-180m GB3096-2008《声环境质量标准》，4a类（临凤凰路一侧区域）、2类(其它区域) 经典花苑小区 居民约400户 E60-200m E180-320m 凤凰路北侧沿街门面 商住户约50户 S5-20m S25-40m 凤凰路南侧沿街门面 商住户约50户 S80-100m S100-120m 碧龙江畔居住小区 居民约200户 S5-20m S25-40m 梧桐小区 居民约500户 W5-80m W50-125m 学府雅苑金湘御小区 居民约450户 W110-170m W155-225m 锦绣香江二期 居民约400户 N100-200m N150-250m 锦绣香江一期 居民约100户 WN110-200m WN180-250m 地表 水 易俗河水厂取水口位置 大河 取水口上游1000m至下游200m - GB3838-2002Ⅱ类 易俗河水厂取水口上游 马家河至易俗河水厂取水口上游1000m GB3838-2002Ⅲ类 易俗河水厂取水口下游 取水口下游200m至市二水厂取水口上游1000m GB3838-2002Ⅲ类 表3-5 项目环境保护目标一览表 注：易俗河水厂取水口（即湘潭县一水厂、湘潭县二水厂共用水源保护区）。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、GB3095-2012《环境空气质量标准》，二级； 2、GB3838-2002《地表水环境质量标准》，Ⅱ类(易俗河水厂取水口上游1000m至下游200m) ，Ⅲ类（马家河至易俗河水厂取水口上游1000m、易俗河取水口下游200m至市二水厂取水口上游1000m）； 3、GB3096-2008《声环境质量标准》，4a类（临凤凰路一侧区域）、2类(其它区域)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、GB16297－96《大气污染物综合排放标准》，二级； 2、GB8978－96《污水综合排放标准》，三级； 3、GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》； 4、GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，2类； 5、GB18599－2001《一般工业废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后，生产废水全部回用，无外排。 建设单位无需向环保行政主管部门新增申请排污指标。 |

质量标准

| GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 | 标 准 值 |
| --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | BOD5 | 总磷 |
| Ⅱ类 | 15 mg/L | 0.5mg/L | 3mg/L | 0.1 mg/L |
| III类 | 20 mg/L | 1.0 mg/L | 4mg/L | 0.2 mg/L |
| GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级 | 污染物 名称 | 二级 |
|  |  | 日平均 | 年平均 |
|  | SO2 | 0.15mg/Nm3 | 0.06mg/Nm3 |
|  | NO2 | 0.08mg/Nm3 | 0.04mg/Nm3 |
|  | PM10 | 0.15mg/Nm3 | 0.07mg/Nm3 |
| GB3096－2008 《声环境质量 标准》 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
|  | 2类 | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
|  | 4a类 | 70dB(A) | 55 dB(A) |

排放标准

| GB8978－1996 《污水综合排放标准》三级 | 标 准 值 |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS |
|  | 500mg/L | 300mg/L | 400mg/L |
| GB16297－96《大气污染物综合排放标准》二级 | 颗粒物无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
| GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 施工阶段 | 主要噪声源 | 昼间 | 夜间 | 单位 |
|  | 所有阶段 | - | 70 | 55 | dB(A) |
| GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
|  | 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程 拟建项目属于市政设施建设。施工期建设涉及建筑物拆除、土石方、结构、站房装修和管道设备安装以及管道敷设。 （1）建（构）物建设 （2）管道敷设 主要流程说明： 拟建项目主要建(构)物施工包括新建网中控室、生物接触氧化池、V滤池、提升泵房、主臭氧池、GAC滤池等。主要施工流程为建筑物拆除、基础土石方开挖、建(构)筑结构主体施工、管道设备安装、外墙装修等。主要管道敷设施工包括厂区内配套管网的敷设。主要施工流程包括厂区内管沟开挖、管道焊接、管道入沟、回填、地表恢复。 2、营运期工艺流程 图2 提质改造后工艺流程示意图 一、主要流程说明： 原水依托现有取水泵站经提升泵、管道输送至厂区，首先经格栅预臭氧池（沉砂池改造，前臭氧的主要作用消毒杀藻、氧化有机质、去除水中的臭味及改善色度等，由于臭氧的强氧化性可以将水体中的大分子有机物氧化成小分子有机物，尤其是双键有机物，通过氧化作用，使水中的部分溶解性有机碳转化成可生化的有机碳，增强有机物的可生化降解性，从而有利于提高处理工艺的净化效率），废水经生物预处理可以去除常规处理时不易去除的污染物，如氨氮、合成有机物和溶解性可生物降解有机物等，然后依托现有折板反应池、絮凝池、平流沉淀池、V型滤池（现有虹吸滤池改建）进行常规物化处理，为了进一步去除水中的微絮凝体和微生物残留物，物化处理后的水经提升泵提升至综合碳滤池（包括主臭氧池和碳滤池，主臭氧池通过臭氧进一步破坏原水中污染物的分子结构，大分子变小分子，提高生物降解性能，并提供充足的溶解氧，使后续活性炭滤料形成生物膜，活性炭进一步深度处理，处理过程中依托现有加氯间的二氧化氯消毒，水质得到进一步提高）。 （1）生物预处理 采用生物接触氧化池，该氧化池结构包括池体，填料，布水装置，曝气装置。工作原理为：在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。待处理的源水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化源水的作用。该池流程简单、操作简洁、效果稳定，氧化池土建、设备投资均较低，维修较少。 （2）格栅预臭氧 格栅、预臭氧池通常采用一段反应室，本工程采用密闭水池和一段反应室的接触池形式。 （3）V型滤池 V型滤池是一种快滤池，进水为“V”型槽，采用气水反冲洗，适用于大、中型水厂。V型滤池的主要特点是：采用粒径较粗，厚度较大的滤层以增加过滤周期，由于反冲时滤层不膨胀，故整个滤层在深度方向的粒径分布基本均匀，不发生水力分级现象，即所谓“均质滤料”，使滤层含污能力提高，出水水质好，延长冲洗周期。一般采用均粒砂滤料，粒径d10=0.90－1.20mm，不均匀系数K80<1.4, 滤层厚约1.20－1.50m。气、水反冲再加始终存在的横向表面扫洗，冲洗效果好，冲洗水量大大减少。 （4）深度处理 综合碳滤池为O3+GAC工艺流程能够有效地去除溶解性有机物，可以满足氨氮、亚硝酸盐氮的水质标准，活性炭一般使用3年。 综上所述，本项目增加了生物预处理、高效过滤工艺以及深度物化处理工艺，项目源水出现过氨氮、铁超标，通过生物接触氧化可以降低氨氮含量，同时臭氧强氧化作用、活性炭吸处理后确保水质达标。 二、工艺设计 1、格栅预臭氧池 1）格栅 本工程在原有沉砂池处，改建为格栅和预臭氧池，按6万m³/d，，Kz=1.1规模进行设计，分两组，每组规模均为3万m³/d。兼顾除污、混合氧化、配水等作用。 每组预臭氧池前设格栅渠2格，单格尺寸：L×B =9.7×3.6m 安装二台GSHP-1500×2300型格栅。栅条间距为6mm，安装角度为75º。 2）预臭氧池 利用预臭氧池的预臭氧接触氧化，去除铁锰等金属。首先臭氧气体与增压水泵出来的水进行混合，气水混合物通过射流扩散器水平喷射的扩散口扩散，使臭氧和原水进行最高效的接触和传输效果，保证溶解的臭氧有充分反应时间。臭氧投加采用水射器投加，压力水采用离心泵加压原水。预臭氧设计投加量1.5mg/L，工程臭氧投加量99kg/d=4.13kg/h。 矩形，钢筋混凝土结构；L×B×H=11m×5.5m×5.0m；有效容积V＝272.25m³；超高＝0. 5m；出水管D1020×9；停留时间5min。 预处理臭氧消毒采用水射器投加，其投加浓度取1.2g/L，则需投加水量Q=4.13/1.2=3.44m³/h。在池体上安置两台臭氧尾气破坏装置，一用一备。 2、生物接触氧化池 按照冬季温度最低工况温度≥5℃，最大氨氮负荷：60000×（4.0-0.5）=210kg氨氮/d。接触容积池有效体积为：210/0.1=2100m³，有效水深6米，氧化池外形尺寸为：9×40米。接触氧化池共2套，每套分为6格。 最大供氧量：参照南方地区实际生物预处理运行数据，汽水比最大设定值为2:1，则最大曝气风量为4389m³/h。 悬浮填料必同时满足外形尺寸（直径50×40mm）、填料表面积（0.0210㎡/只），排列重量68kg/m³、比表面积201㎡/m³、空隙率94%、排列个数10000个/m³、材质（改性塑料）、温度（≤95℃）等多方面要求。 3、滤池 V型滤池是应用石英砂或白煤、矿石等粒状滤料对自来水进行快速过滤而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、微生物等目的的池子，进水采用池壁V型槽配水，是应用最广的过滤设备，用以除去水中经过混凝沉淀处理后残余悬浮物，或水中的浮游生物、细菌、滤过性病毒与漂浮油、乳化油等。V型滤池出水的浑浊度可达1度以下。是保证出水水质的最后把关环节。 设计规模Q=6万m³/d，K＝1.1。 滤速V1＝8.0m/h 水冲洗强度q1＝4.5l/s.㎡ 气冲洗强度q2＝15l/s.㎡ 冲洗时间t＝12min 均质滤料厚度H＝1300mm 承托层厚度h＝120mm 数量：1座（4格） 单格规格：L×B×H=10.3m×7m×4.30m（水深3.65m） 结构：钢筋砼结构 设液位计4套 滤池在反冲洗的气洗和气水反冲洗阶段时，进气阀打开，空气经鼓风机房的罗茨风机和空气管道，进入气水分配总渠，经上部配气孔均匀进入滤池滤板底部，由长柄滤头喷入滤层，将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中，再由表面扫洗水冲入排水槽。 采用反冲洗泵3台：KQW250/235-37/4，Q＝500～600 m³/h，H=17～14m，反冲洗时启动，冲洗时间12min。选用3台，ARE-190型罗茨鼓风机，鼓风机性能Q＝36.2 m³/min，配套电机型号为Y200L-4，功率30kW/台采用电动单梁悬挂式起重机LX型，起重量3吨，跨度7m。 3、提升泵房 本项目提升泵房设计规模为6万 m³/d，具体设计如下： 结构形式：砼结构。 建筑面积：180㎡。 水泵：2用1备，ZQ1450-2(+4°)，Q=1150 m³/h，H=5.32m，N=45kW。 泵房内设置一台电动单梁偏轨起重机LX 3-7型，起重量30kN，H=9m 工作级别A3，以利于泵房内设备的装卸。其功能为将滤池水提升至综合碳滤池。 4、综合碳滤池 本项目设综合碳滤池一座，双排布置，包括主臭氧池和活性炭滤池。 1）主臭氧池 本工程设计主臭氧接触池一座，设计规模为6万m³/d。臭氧接触池尺寸：14.0×9.0m，有效水深6.0m，超高0.85m。封闭式钢筋混凝土结构。接触池有效容积为1343 m³。接触时间：20.00min。臭氧投加量为2.5mg /L，单格池子分为3个反应室，I室投加40%，II室投加30%，III室投加30%。通过阀门与流量计控制投加量。臭氧尾气收集后输送到臭氧站处理后排放。 2）GAC滤池 工程GAC滤池设计采用均粒滤料气水反冲洗滤池一座，设计规模6万 m³/d，共4格。 GAC滤池分两排布置，每排2格。主要设计参数如下： 设计流量：3208 m³/h。 单格过滤面积：72 ㎡。 单格尺寸：L×B×H＝6.0m×12m×5.20m 正常滤速：V11＝11.11m/h 反冲洗时滤速：V12＝14.85m/h 活性炭滤料规格：粒度1.5±0.2mm(直径)、长度2～4mm、碘值>900mg/g、机械强度≥95%；性能：比表面积>900㎡/g、堆密度0.45～0.55g/cm3。 滤料厚度：H=1500mm。 承托层厚度：h=250mm。 冲洗方式：气、水反冲洗加表面扫洗。 气冲洗强度：q1＝15L/s·㎡。 水冲洗强度：q2＝12L/s·㎡。 表面扫洗强度：q3＝1.8L/s·㎡。 反冲洗时间：12min。 控制进水浊度：<1NTU。 控制出水浊度：<0.3NTU。 过滤周期：4d。 过滤方式：等速过滤。 池深：5.20m。 GAC滤池总尺寸：L×B=30.650m×20.37m。 滤池表洗进水和过滤水进水采用孔口进水方式。滤池通过电动进水闸板调整控制表面扫洗水的进水流量，调整控制过滤水量。 通过水位衡定器控制出水虹吸管的出水量和滤池的滤速。 5、臭氧制备间 臭氧制作间为预臭氧池和主臭氧池提供臭氧气源。 整个臭氧系统还包括对在预臭氧池和主臭氧池中未充分接触反应的臭氧尾气进行破坏处理（臭氧尾气破坏装置安放于各池体上）。 臭氧制作按使用的气体原料划分，有氧气型和空气型两种。氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。空气型通常是使用空气（如压缩空气）作为原料。由于臭氧是靠氧气来产生的，而空气中氧气的含量只有 21%，所以空气型发生器产生的臭氧浓度比较低，同时还会衍生氮化物。而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上，所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。在水处理时，应优先考虑氧气型发生器，本工程由氧气生产出臭氧气体。 在预臭氧池中，通过射流扩散系统使臭氧气体与原水强烈混合。由于溶解在水中后臭氧的强氧化性，原水中的有害杂质将会被氧化。 在主臭氧池中，通过布气帽方式使臭氧气体投加到水体中。由于溶解在水中后臭氧的强氧化性，分解有机物和阻止水体中细菌和病毒活性，达到氧化和消毒目的。 从臭氧池出来的尾气含有少量的臭氧，在排放到大气之前必须将臭氧分解成氧气。在尾气破坏器内残余的臭氧通过加热分解为氧气，然后排放到大气中，通过在尾气破坏器出口安装一台风扇将尾气由接触池抽出并排放到大气中。 型式：地面式； 结构型式：框架结构； 程设计规模：6 万 m³/d；，K=1.1,臭氧投加量为4kg/h，其中预臭氧1.5mg/l，主臭氧2.5mg/l。主要设备分为三部分，第一部分为氧气制作系统，第二部分为臭氧制作系统，第三部分为尾气破坏系统（臭氧尾气破坏装置安放于各池体上）。 a. 氧气制作系统 设计一座液态氧储罐，容积10 m³。液氧罐设置于臭氧制备车间外的空地处，以利安全。液氧由槽车定期运输进厂。 b. 臭氧发生系统 本工程臭氧制备原理采用电晕放电法，供电单元提供高压电场而使流过发生器的氧气在此电场中通过。臭氧发生器罐体本身和内部的放电管道为接地极，高压电加到绝缘体的金属电极上，金属电极外部涂上了特殊的绝缘材料，在绝缘材料层和臭氧发生气罐体接地极之间形成了高压电场，氧气通过时通过无声放电转化为臭氧。氧气转化为臭氧的过程中释放能量，必须通过接地极的发生器管道外部的冷却水带走热量以促进臭氧的转化效率，冷却水对臭氧制备非常重要，接自气水反冲洗砂滤池，流量50 m³/h（单台25 m³/h），压力1～3bar。 选用2台（一用一备）型号为MHW-III-YLO-17的臭氧发生器，单台额定臭氧产量为17kg/h；电源及控制装置、空压机和储气罐与臭氧发生器配套。臭氧站平面尺寸为：21.0×16.0m。 c. 尾气破坏系统 臭氧尾气破坏系统是破坏从臭氧池排出的残余气体中的臭氧。从臭氧池出来尾气中的臭氧浓度大约为0.5%。在尾气排放到大气中之前由于安全原因必须将臭氧分解成氧气，因为即便是非常低的臭氧浓度的气体也对人体，植物及动物有毒害作用。尾气破坏系统原理是尾气中的臭氧通过加热破坏。接触室的尾气进入VOD通过热交换器稍微加热，然后通过加热器加热到350℃后流经反应室，臭氧被分解，排放前通过风机和交换器。 加热型臭氧尾气破坏器带热能回收装置，热回收率≥80%。 尾气破坏器: 带热能回收的加热型尾气破坏器2台。 热回收率： ≥80%； 气体流量： 最大 100kg/h； 臭氧制作间配备相应的氧气浓度仪、氧气质量流量计、气态臭氧浓度仪、便携式臭氧泄漏检测仪、臭氧泄漏检测仪等仪器和仪表。 热交换器为外循环水冷却，热交换器为水-水换热，功率为80kW。采用冷却水泵闭环冷却，冷却泵采用CR45多级离心泵，其技术参数：Q=40m³/h，H=20m，电机功率N=4kW。进水接自厂区自用水管, 出水引至送水泵房前端的吸水井，进、出水管的管径均为DN150。 6、鼓风机房 为了配合深度处理GAC滤池的气、水反冲洗，设置反冲洗泵和鼓风机机房。本项目GAC滤池设计规模均为6万 m³/d，其配套反冲洗设备均为： 反冲洗水泵：KBZ400-400-420，3台，2用1备，Q=432L/s，H=10.5m；电机Y315S-6，380V，电机功率N=75kW。 鼓风机：3台，2用1备，Q=1920 m³/h，H=40kPa，电机功率N=37kW。 各泵房内均设置一台电动单梁悬挂桥式起重机LX型，起吊能力30kN，以利于泵房内设备的装卸。为消除泵房内的水锤，在水泵压水管上，安装微阻缓闭止回阀。为减少和降低鼓风机的震动和噪声，鼓风机底座采用减震基座，外壳采用隔音罩，进出口采用消声器，均与鼓风机配套供货。 气水反冲洗V形GAC滤池工作周期为4d，共4格，每格反冲洗时间为12min，通过排序，配合GAC滤池工作的水泵、鼓风机等设备均能满足要求。此外，V形GAC滤池的控制控制程序要求在滤池试运行期间进行详细观察和记录，要根据水源水质特点、滤池性质和出水水质要求进行适当调整。 7、氧气站 本项目新建氧气站一座，土建及设备规模按6.0万 m³/d计算，氧气站布置于鼓风机房与臭氧制备间中间。 尺寸：L×B×H =10.00m×5.00m， 容积：V＝低温液氧20 m³ 数量：1座 8、生产废水处理系统 （1）废水回收池 尺寸：L×B×H =25.50m×18.00m，有效水深3.00m 容积：V＝1400 m³ 数量：1座 结构形式：钢筋混凝土结构。 回收水池设计为半地下式。池内安装2台100WQZ280-12-18.5（Q=280 m³/h，H=11.6m，N=18.5kW）型潜水排污泵（一用一备），二期增加一台，6台DQT022×1400 N=2.2kW潜水推流器、2台SD343X-10C DN250手动伸缩蝶阀、1台SD343X-10C DN400手动伸缩蝶阀、2台DHH46X-1.0 DN250碟式止回阀、1台MD0.5-9D T=0.5T，起升高度9m电动葫芦（起升功率0.8kW，运行功率0.2kW）、1台液位指示计。 （2）浓缩池 本工程拟采用重力浓缩进行污泥浓缩处理，按6万m3/d规模设污泥浓缩池1座，连续运行，浓缩池上清液达到一级排放标准后排入回收水池。 （3）贮泥池 贮泥池污泥经泵提升至脱水机房，提升泵置于脱水机房一层平面。 （4）脱水机房 土建按6万m3/d规模，设备按6万m3/d产生污泥量设计。 三、工艺必要性说明 通过技术经济比较，生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点，生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接，且投资和运行费用较省。该工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。同时此工艺在应用实践中，对停留时间曝气方式、填料品种和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例，取得了比较成熟的经验。因此，本工程技改采用生物接触氧化法作为预处理工艺。 原水经过生物预处理和常规处理后，水中有机污染物有了明显的去除。但由于水源水质较差，源水有机污染物含量较高，此时出水中有机物浓度还不符合《生活饮用水卫生规范》的要求，需后续补充深度处理工艺才能较大幅度去除。 饮用水深度处理的方法有高级氧化、活性炭吸附和膜法水处理工艺等，综合考虑经济和技术因素，在水厂中生产性运用较多的是臭氧--活性炭联用技术。本工程采用臭氧-活性炭法作为深度处理工艺，臭氧-生物活性炭深度水处理技术被称为饮用水净化的第二代净水技术。臭氧一生物活性炭技术采用臭氧氧化和生物活性炭滤池联用的方法。将臭氧化学氧化、臭氧灭菌消毒、活性炭物理化学吸附和生物氧化降解四种技术合为一体其主要目的是在常规处理之后进一步去除水中有机污染物、氯消毒副产物的前体物以及氨氮.降低出水中的BDOC 和AOC.保证净水工艺出水的化学稳定性和生物稳定性。其与传统水厂处理工艺有如下优势： ①常规加氯工艺处理的自来水的Ames致突变试验结果多为阳性.而臭氧一生物活性炭工艺处理后为阴性；②臭氧～活性炭工艺对有机污染物的去除率为50%以上，比常规处理提高15～20个百分点；③提高色度和嗅味的去陈率，改善感官性指标；④提高对铁、锰的去除率；⑤可以去除氨氮到90%左右.水中的氨氮和亚硝酸盐可被生物氧化为硝酸盐。从而减少了后氯化的投氯量降低了三卤甲烷等消毒副产物的生成；⑥有效去除AOC、蛋白氨氮，提高处理水的生物稳定性。另外臭氧和活性炭联合使用.还可以延长活性炭的运行寿命，减少运行费用。 臭氧活性炭深度水处理工艺最早于1961在西德Dusseldoff市Amestaad水厂投入使用。从20世纪60年代以后.臭氧一生物活性炭技术逐渐被欧洲、美国、加拿大、日本等发达国家广泛地应用到微污染水的深度处理中，并且对净化饮用水水中各种污染物取得良好的效果。发展中国家应用最广泛的国家有以色列、南非、纳米比亚等。其中有代表性的是德国的不来梅水厂、缪尔海姆水厂、法国的梅里苏瓦茨水厂、瑞士的苏黎世里格湖水厂、美国洛杉矾水厂和日本东京市的金盯净水厂、大阪市的柴岛水厂和澳大利亚的Edeope水厂等。 该工艺在国外运用已经比较成熟,欧洲国家如德意荷等国家已经广泛地将其应用于上千座水厂中。 国内在城市自来水行业中最早将臭氧一生物活性炭技术投入生产实践的是北京田村山水厂，1985年投产。随后在北京燕山石化水厂，九江炼油厂生活水厂，南京炼油厂，大庆石化总厂，昆明自来水公司第六水厂南分厂，周家渡水厂，深圳梅林水厂，浙江杭州南星桥水厂，以及桐乡市果园桥水厂等应用了臭氧一生物活性炭处理工艺，湘潭县第二水厂、株洲县南洲新区水厂均采用此工艺。臭氧一生物活性炭深度水处理工艺经过无数实践证明，无论从净水工艺出水的化学稳定性和生物稳定性方面来看，还是从经济运行成本的方面来看，都是可以作为饮用水净化的第二代净水技术全面推广。

主要污染工序： 一、施工期 施工器的主要内容是部分建筑拆除、厂房的建设和设备进行安装和调试，因此，施工期间产生的主要的环境污染是施工噪声、施工扬尘、弃渣及建筑垃圾、施工机械燃油燃烧废气、施工人员产生的生活污水及固体废弃物等。施工阶段的污染物排放分析如下。 1、废水 施工期废水主要来自施工人员产生的生活污水及少量施工运输车辆、场地冲洗、建 (构)筑物的打磨等产生的生产废水。 2、废气 施工期大气污染物主要是各类燃油燃烧废气、施工扬尘及少量焊接废气。 3、固体废物 拟建项目施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工废渣和施工人员生活垃圾。 4、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声以及施工人员人为噪声，建设项目施工期所使用机械设备种类繁多，主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、装载机、移动式吊车、振捣器、电焊机、运输车辆等，噪声值范围在75～102dB(A)之间。 二、营运期 1、废水 （1）生产废水 项目由虹吸滤池改为V型滤池，在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。本期工程设计一般每天反冲洗一次。设计为三阶段（气冲、气/水混合冲，水冲）反冲洗形式，各阶段反洗历时约4分钟，总计12分钟。其中，反冲洗泵房设计气反冲洗强度15L/m2.s，水反冲洗强度4.5L/m2.s，气/水混合冲需水洗强度2 L/m2.s。根据反洗强度计算，其滤池反冲洗水量产生量约为311.42m3/d。 （2）生活废水 项目为改建不增加劳动定员，无新增生活污水量。 2、废气 废气主要为臭氧尾气破坏系统未能完全处理的尾气，本项目正常生产过程中生产废气主要是臭氧尾气破坏系统未能完全处理的尾气。从臭氧池出来尾气中的臭氧浓度大约为0.5%，经臭氧尾气破坏系统处理后排入，本项目臭氧发生量4kg/h，尾气中的臭氧量约为20g/h。尾气破坏系统原理是通过加热器加热到350 °C后流经反应室，臭氧被分解。尾气破坏系统处理效率99.9%，其臭氧量排放量约为20mg/h。 3、噪声 噪声主要来源于水厂各级站内的机电设备工作时发出的噪声，主要有厂区各类水泵、罗茨风机、空压机的噪声，主要为气流噪声和机械噪声。即较大的噪声源主要是滤池鼓风机房的水泵、鼓风机、空压机的噪声以及上述设备本身运行过程中产生的机械、摩擦等噪声。上述噪声交织在一起，总体呈宽频带特性。风机和水泵均安装在机房内。此外还有水厂运输车辆等的噪声。产生的噪声范围为80～95dB。 4、固体废弃物 扩建工程不新增劳动人员，所以扩建后垃圾产量不增加。 絮凝沉淀池含泥废水经污泥浓缩池浓缩后污泥含水率一般在98.0%以下,再经脱水机处理后泥饼含水率可控制在65%以下,依此计算，本项目投产并达到设计规模后年产生泥饼量（65%的含水率）约为4349t/a（干泥约1522t/a）。 综合碳滤池活性炭3年更换1次，产生量为3.6t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况（营运期）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 臭氧尾气破坏系统 | O3 | 20g/h | 20mg/h |
| 水 污 染 物 | 絮凝沉淀池废水 459900m3/a | COD SS | 22.995t/a(50mg/L) 1522.269t/a (3310mg/L) | 0 |
|  | 滤池反冲洗水 113668m3/a | COD SS | 5.115t/a(45mg/L) 28.417 t/a (250mg/L) | 0 |
| 固 体 废 物 | 活性炭滤池 | 废活性炭 | 3.6 t/a | 处置量3.6 t/a |
|  | 脱水机 | 泥饼 | 4349t/a | 处置量4349t/a |
| 噪 声 | 设备噪声，约80~90dB(A)。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目不新增占地，不会对当地土地利用格局产生影响，项目基建过程中占用少量厂区绿地，建成后要多栽树木广种花草，使该地区的植被尽快恢复，场地已基本平整，本项目裸露地面面积很小，水土流失很少，项目建成后加强绿化，对生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工场地较为平整；因此施工期主要污染源为施工噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾。 一、环境空气影响分析 ⑴ 环境空气影响分析 施工中主要对环境产生空气影响是：部分建筑拆除产生的扬尘；场地开挖时弃于场地周边的回填土，在没有防护措施的情况下，受大风吹扬产生粉尘；施工中燃油动力机械产生的少量废气；管道焊接烟尘等。以及施工期土石方开挖、出渣装卸、钻孔、散装水泥和建筑材料运输等产生的二次扬尘。 ①施工扬尘 根据类似工程实地监测资料，在正常情况下，施工活动产生的粉尘在区域近地面环境空气中的TSP 浓度可达1.5～3.0mg/m3，对施工区域周围50～100 米以外的贡献值符 合二级标准；在大风(>5级)的情况下，施工粉尘对施工区域周围100～300 米以外的贡 献值符合二级标准。 施工阶段对局地PM10的贡献，采用类比方法，在天气晴朗、施工现场未定时洒水 的情况下，当进行土石方装卸、运输及现场施工作业时，在下风向(风速2.4m/s)50～150m 范围内PM10浓度可达3.5～13.8mg/m3；当进行灰土装卸、运输及混合作业时，在下风向(风速1.2m/s)50～150m 范围内PM10浓度可达0.56～6.3mg/m3，表明施工对施工区域环境空气的PM10污染较为严重。 根据气象资料，天易示范区除7月以S风主导外，常年主导风向NNW，全年主导静风频率为18%，平均风速为2.4m/s。因此项目在大多数天气条件情况下，施工扬尘影响的范围不大，主要为为项目施工半径50~150m范围内。根据现场调查，本项目施工场地主要位于整个水厂西侧，其150m范围内居民主要为南面凤凰路商户居民、东面水利局办公生活区、西面碧龙江畔小区，东北面学府雅苑金湘御小区，项目施工期扬尘对周边环境空气有一定影响。 ②机械燃油废气影响 作业机械有载重汽车、柴油动力机械等燃油机械，排放的污染物主要有一氧化碳、 二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量 少且较分散，其污染程度相对较轻。 ③管道施工影响分析 管道焊接有少量烟尘产生，由于本项目管道施工仅为厂区内各构筑之间管道焊接，工程量小，烟尘对区域环境空气影响很小。 ⑵ 防治措施 为了减轻施工扬尘对区域环境空气的影响，应严格采取措施使其对周边环境空气质量的影响降至最小，施工期应严格执行湘潭市人民政府办公室关于印发《湘潭市城区扬尘污染防治管理办法的通知》（潭政发办【2009】33号）要求，并采取以下措施： ① 充分利用现有地形、地貌，尽量减少土石方、支护等工程量； ② 对工地内道路及材料堆放场地进行硬化处理，堆料场尽量设置居民点下风向以及离居民较远的地方； ③ 对易产生粉尘及扬尘的作业点采取洒水抑尘或湿式作业； ④ 将水泥及易产生扬尘的建材堆放于临时仓库或采取遮盖措施； ⑤ 对未铺装道路路面进行洒水防尘； ⑥ 加强对弃土弃渣和物料运输过程中的监督管理，使用密闭车辆进行运输；建筑 工地出口设置车辆冲洗及排水设施，施工车辆不带泥上路； ⑦ 管道施工区周围设置不低于1.8m 的硬质密闭围挡。 (3) 影响分析 拟建项目基础设施建设期产生的废气经有效的污染防治措施后，可减小废气对周边 环境空气的影响，施工期环境空气污染随时间变化程度大，漂移距离近、影响和范围小等特点，其影响仅限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积影响。 二、声环境影响分析 本项目土地已基本平整，因此施工期噪声主要来自施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声以及施工人员人为噪声，因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施。建设项目施工期所使用机械设备种类繁多，主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、装载机、移动式吊车、振捣器、电焊机、运输车辆等，由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动。 建筑施工过程中厂界环境噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)表1中标准限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 各施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表4-1，施工阶段的主要噪声源及其声级见表4-2。 表4-1 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源 大型载重车 混凝土罐车、载重车 轻型载重卡车 声级dB(A) 95 82 75 测点距离（m） 1 表4-2 各施工阶段的噪声源统计 主要声源 声级dB(A) 测点距离（m） 挖掘机 93 1 推土机 95 1 装载机 93 1 移动式吊车 100 1 振捣器 100 1 电焊机 93 1 按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0处的A声级； r—受声点到声源的距离； r0—参考点到声源的距离。 各种施工机械在不同距离的噪声值见表4-3。 表4-3 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 主要声源 声源至预测点距离声级（m） 1 5 10 25 50 100 200 300 挖掘机 93 79 73 65 59 53 47 43 推土机 95 81 75 67 61 55 49 45 装载机 93 79 73 65 59 53 47 43 移动式吊车 100 86 80 72 66 60 54 50 振捣器 100 86 80 72 66 60 54 50 电焊机 93 79 73 65 59 53 47 43 大型载重车 95 81 75 67 61 55 49 45 混凝土罐车、载重车 82 68 62 54 48 42 36 32 轻型载重卡车 75 61 55 47 41 35 29 25 由表4-3可以看出：施工阶段昼间50m、夜间200m处达标。厂界南面沿凤凰路商户居民、西面碧龙河畔居民、东北面学府雅苑金湘御小区距离施工区较近，环境敏感，根据噪声预测结果，白天影响较轻，夜间影响较重，因此严禁在夜间(22:00～06:00)施工。如确因工艺需要须夜间进行高噪声设备的施工，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报。为减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： 采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使用商品混凝土，并在浇筑前做好噪声防护工作。 尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 对产生噪声的施工设备加强维护和维修；在高噪声设备周围设置屏障，确保附近居民生活不受影响。 尽量减少施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。 采取上述措施对施工期间的噪声进行控制后，对周围居住区的影响可降至最低。 三、水环境影响分析 本项目施工废水主要来源于地面车辆冲洗水、泥浆水和基坑废水，或遇雨季产生的积水，排水时产生泥浆水，其主要污染物有COD、SS，含量分别为25~200mg/L，500~4000mg/L，泥浆水排入管网，将会造成水渠污泥淤积。泥浆水的水量和水质取决于施工地块的地下水位、排水机械和排水方式、施工时间、气象条件等因素。施工阶段产生的泥浆水一般情况下只含固体物质，施工时往往将这部分泥浆水排入雨水管道。本项目应在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水沉淀后排入市政管网或回用，严禁将泥浆水直接排入管网，避免对管网造成淤塞而影响其正常使用功能。 根据建设单位介绍，施工人员均为当地民工，施工区不设置临时施工营地，厂外可依托社会环保设施，厂内依托厂区现有厕所排水系统进入区域市政污水管网。 在采取上述措施后，施工期废水对水环境影响不大。 四、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为建筑施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等。 1、建筑垃圾 建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，施工期间建筑工地会产生大量施工剩余废物料等。本项目施工期产生建筑垃圾约20t，建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》相关要求，由有资质专业渣土公司负责处置，运输车辆密闭，确保不产生二次污染。对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可以与施工期挖出的土石一起堆放或回填；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点。本项目建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应由专业渣土公司处置，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 2、生活垃圾 本项目施工过程中，施工人员将产生的生活垃圾也应设置临时垃圾箱(筒)收集，送市政垃圾填埋场处置。 采取以上处置措施后，施工期建筑垃圾和生活垃圾均得到合理处置，对外环境影响较小。 五、施工期污染控制措施 为减少本项目土建施工期对居民的不良影响，建设单位应切实落实好以下环保措施： 1、施工现场设立隔离围挡，建筑材料堆放在围挡内，减少对外界的影响。施工过程中使用水泥时注意防止水泥的飘洒和飞扬。应使用商品混凝土，以减少粉尘、扬尘污染。 2、应合理布置车辆进出工地的进出口位置，对进场的各主道路进行硬化，及时清扫道路泥土和扬尘，及时洒水防尘。 4、加强施工期管理，避免产生不必要的噪声，选用低噪声设备，合理安排施工时间，正确使用各种机械，禁止高噪声施工设备夜间施工(22:00～6:00) 。如确因工艺需要须夜间进行高噪声设备的施工，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报。 5、在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水沉淀后排出；生活污水经自来水厂区内已有的厕所系统排入城市污水收集管道。 6、建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应由专业渣土公司处置；生活垃圾应设置临时垃圾箱(筒)收集，并送市政垃圾填埋场处置。 7、建议建设单位与当地相关部门联系，慎重妥善处置弃土，可将有用的部分余土作为绿化用土，多余土石方交由渣土公司送其他建设工程消纳，不得随意丢弃或堆放。 在认真采取上述施工期污染控制措施后，可将施工期对周围环境以及环保目标的污染影响降至最低。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 废气主要为臭氧尾气破坏系统未能完全处理的尾气，本项目正常生产过程中生产废气主要是臭氧尾气破坏系统未能完全处理的尾气。从格栅预臭氧池、主臭氧池出来尾气中的臭氧浓度大约为0.5%，经各自臭氧尾气破坏系统处理后排放，本项目臭氧发生量4kg/h，尾气中的臭氧量约为20g/h。尾气破坏系统原理是通过加热器加热到350 °C后流经反应室，臭氧被分解。尾气破坏系统处理效率99.9%，其臭氧量约为20mg/h，项目在格栅预臭氧池、综合碳滤池主臭氧池均设置臭氧尾气破坏系统，处理后极少量的臭氧无组织排放，对周边环境空气影响很小。 二、水环境影响分析 项目技改后滤池反冲水、沉淀池排泥水分开处理。直接回收滤池反冲洗废水，即由回收泵提升至混合器井前；而回收水池及絮凝沉淀池排泥水进入排泥调节池，由泵提升至浓缩池；浓缩池上清液通过回收水池提升至混合器井前，浓缩污泥由泵提升至脱水间机械脱水，形成含水率小于65%脱水污泥，泥饼外运填埋处理。 V型滤池反冲洗水产生量为311.42m3/d，主要污染物为COD、SS，COD浓度45mg/L左右，SS 浓度通常在200～300mg/L之间，由废水收集池收集后再经回收泵提升至混合器井前与源水一并进行处理。滤池反冲废水平均浊度不高，与原水混合，浊度增加不高，因此可将冲洗废水直接回用。 现有工程平流沉淀池废水产生量为1260m3/d，COD浓度50mg/L左右、SS 浓度在3310mg/L，现有絮凝沉淀池排泥水含固率高，直接进入重力浓缩池，重力浓缩池上清液经废水回收池收集后由回收泵提升至混合器井前与源水一并进行处理。 以上分质处理虽存在回收水浊度较大的缺点，但技改后工艺提升，不会影响出水水质。 同类工程可借鉴2007年8月建成并通水的浙江省黄岩水厂，其总设计供水能力为40万吨/d，分二期建设，目前已经完成一期工程建设（20万吨/d）。黄岩水厂原水取自总库容为7.12亿m3的长潭水库，年平均浊度约为3NTU，各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》的相关要求，属于Ⅱ类水源。黄岩水厂采用管道混合、折板反应、平流沉淀、V型滤池过滤等常规处理工艺。排泥水处理系统随同净化处理系统同时设计、施工并投入使用。其排泥水处理采用废水调节池用于收集沉淀池的排放水和滤池的反冲洗水，并设置污泥浓缩池、脱水设备等，废水基本做到回用。本项目生产工艺基本与湘潭县城二水厂处理工艺相同，二水厂在常规制水工艺上增加活性炭吸附和臭氧消毒深度水处理工艺，出厂水可以达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；用于清洗过滤的废水采用分质处理方法100%回收利用。 综上所述，技改后生产废水分质处理后全部回用，不外排。综上分析，对地表水影响很小。 三、声环境影响分析 （1）源强 为了使项目投产后厂界噪声能够满足《声环境质量标准》2类的要求，该项目在工艺上采取了相应的消声、隔声、减震等措施，一般可以降低20 dB(A)以上，从而使主要噪声源对环境的影响降低。主要噪声防治措施及消声量估计情况见表4-4所示。 表4-4 主要噪声设备控制措施 噪声源名称 噪声控制措施 消声量dB(A) 鼓风机 1、进、出口装设备消声器（圆形式阻性消声器 2、加隔声罩或隔声箱 3、配隔板、减振基础、挠性接头 4、对风机控制室进行综合治理措施（吸声与隔声，同时设置进风廊道） 15～25 空压机 1、根据设备的具体情况加设局部或全部隔声罩 2、管道进行挠性连接、隔声包扎，弹性支吊 3、配隔板、减振基础 4、机房、控制室进行综合治理 15～25 各类泵 1、泵房作吸声、隔声综合治理 2、电机配消声器 3、机组配隔声罩 4、机组基础采取隔振、减振措施 管道作挠性连接和弹性吊架 15～25 预测模式 为反映噪声对环境的影响，采用HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则》(声环境) 推荐的工业噪声源衰减公式进行预测。 Lpij＝Lp0i-20lgrj 式中：Lpij―i点声源在预测点j处的声级，dB(A) Lp0i－i点声源声级，dB(A) 20lgrj－i点声源在预测点j处的衰减，dB(A) rj－i点声源到预测点j处的距离，m 再利用以下公式计算出各个预测点的总声级。 Lpj＝10lg﹛Σ10(Lpij/10)+10(Lpbj/10)﹜ 式中：Lpj―预测点j处的总声级，dB(A) Lpij－i点声源在预测点j处的声级，dB(A) Lpbj－j点的本底噪声（即环境噪声现状监则结果），dB(A) 在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 经噪声预测，四周厂界及敏感点预测值见表4-5。 表4-5 声环境质量预测结果 单位：dB(A) 昼间监测点 东边界 南边界 西边界 北边界 水力局家属区 凤凰路 商住门面 碧龙江畔 金湘御 编号 1# 2# 3# 4# 5 6 7 8 距离（m） 70m 50 15 30 130 55 20 40 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 噪声现状值 52.9 46.4 59.7 49.2 54.1 46.2 49.4 43.7 54.9 45.3 56.3 48.9 48.9 43.1 52.5 45.9 噪声贡献值 31.94 31.94 34.86 34.86 45.32 45.32 39.30 39.30 26.56 26.56 34.03 34.03 42.82 42.82 36.8 36.8 噪声预测值 52.93 46.55 59.71 49.36 54.64 48.79 49.80 45.05 54.91 45.36 56.33 49.04 49.86 45.97 52.62 46.40 噪声增减值 0.03 0.15 0.01 0.16 0.54 2.59 0.4 1.35 0.01 0.06 0.03 0.14 0.96 2.87 0.12 0.5 标准 60 50 70 55 60 50 60 50 60 50 70 55 60 50 60 50 由上表预测结果可知，厂界噪声均可以做到达标排放，敏感点无超标，同时经环评人员现场勘查，厂界四周均密植高大乔木，对噪声能够做到进一步衰减，项目噪声对声环境影响不大。 四、固废影响分析 本项目完成后，固体废物主要为来自废活性炭和脱水污泥。 本项目含水率低于65%的脱水泥饼年产生量为4349t/a，根据《自来水厂的污泥处置与综合利用》等文章介绍，脱水泥饼的处置去向包括送垃圾填埋场做覆土、送砖厂制砖和运到建筑工地使用。污泥由于主要为颗粒物组成，成分较为稳定，无毒无害，自来水厂脱水泥饼土质一般能够满足垃圾填埋场的覆土要求，可以作为垃圾处理场的覆土，减少垃圾填埋场覆土对地表土壤的破坏。为避免运输途中发生二次污染，其运输过程中应使用专用车辆、专门人员、并制定事故应急处理方案。 GAC滤池水处理活性炭都需定期更换，一般3年一换，产生量为3.6t/a，拟脱水后由厂家回收利用。 采取以上措施后，项目区产生的固体废物对外环境无影响。 取水口规范化设置要求以及保护饮用水安全要求 饮用水源地规范化包括保护区标志设置、保护区隔离防护工程、保护区综合整治工程等。 （1）保护区标志设置 界标：设置地理边界界标，设置要求参照（HJ/T433-2008）； 警示牌：分为道路警示牌和航道警示牌，设置于道路及航道驶入点及驶出点，设置要求分别参照《GB5768-2009)和(GB5863-93)； 宣传牌：设置要求参照（HJ/T433-2008）； （2）保护区隔离 物理隔离措施包括设置围栏、防护网（高于1.8m)、防撞栏等；生物隔离包括植物篱生态缓冲带，岸边种植常年青灌木乔木等。取水口周边如机房泵井、卫生隔离带、应急池、隔离网、卫生安全设施等卫生防护措施，改善取水口水质。 （3）保护区整治工程 湘潭县一水厂上游1000m，下游200m为保护区，目前水源保护区还存在排渍口，保护区上游存在排污口、码头、桥梁等风险源，为确保居民生活饮用水水质安全，应采取如下措施： ①关闭一级保护区内工业污水排放口、生活污水排渍口予以关闭，对生活污水予以截流，纳入城市污水处理厂范围，拆除与取水设施和保护水源无关的建筑物等。取缔一级保护区种植、放牧、养殖等可能造成污染的活动。对于保护区外排渍口、渠道入江口，应加强日常管理外，应逐步完善相关设施，生活污水截流纳入城市污水处理厂。 ②交通运输监管部门应加强取水口上游跨江桥梁（湘江二桥、五桥等）车辆运输监管，严格做好饮用水水源取水口上游路段及桥梁的路面防渗措施，铺填一定厚度的防渗层。加强路面的养护和监管，一旦发现路面防渗层破裂损坏，必须立即整修，并对整修处进行检漏试验，确保路面的防渗功能要求，预防道路环境污染发生。水源取水口上游路段及桥梁的公路两侧，设置防撞栏（防撞墩）、减速带及雷达测速装置，提高防范事故能力。设置警示标志，提醒司机保护水源，安全文明驾驶，保障行车安全，减少突发性危险事故发生。 在饮用水水源取水口上游的公路路段养护处，设置应急救援库，储存灭火机、抽水机、导流管、活性炭粉、酸碱中和剂等器物。在发生突发性污染事故时，可采取紧急措施应对。公安机关交通管理部门在划定危险化学品运输车辆限制通行区域或者指定危险化学品运输车辆行驶路线时，不得允许危险化学品运输车辆驶入市政府公布的饮用水水源一级保护区。 ③加强上游湘潭铁牛埠二期码头管理，加强码头、船舶防污管理，禁止在码头水区域内排放油类及各种化学品物料等有毒有害物质，码头生产废水以及生活污水必须处理达标排放。 同时还可采取以下措施： （1）加强对现有水源地监管和保护工作。随着城镇化的快速推进，我市水源地保护措施亟待加强，并急需建立一整套科学规范的水源地督察体系。对一级保护区实施全封闭管理。 （2）加强日常管理，严格按照生活饮用水水质监测工作的规范实施。 （3）卫生、住建、环保等部门要对所管辖居民生活饮用水末梢水、出厂水、水源水的水质进行定期监测，在夏秋传染病高发季节和水质安全隐患易发区域要增加监测频率，要建立突发饮用水污染事件的应急预案和长效机制，严控居民生活饮用水水质污染事件的发生。 （4）禁止在一级水源保护区内新、改、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 六、清洁生产分析 清洁生产指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险，其含义是对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。按此含义，清洁生产分析通常从原材料指标、产品指标、环境管理、生产工艺与装备、资源指标和污染物产生指标这六个方面进行分析。 （1）原材料指标 本项目为自来水净化提质改造工程，主要生产主材料为湘江水，湘江水源水满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域标准和《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)要求，生产原料具有清洁生产特征。 项目采用了气水反冲洗滤池，相对于普通快滤池而言，大大减少了滤池的反冲洗用水量和反冲洗水的排水量，节约了水资源的同时也降低了生产废水的处理量。 （2）对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，因为产品的销售、使用过程以及报废后的处理处置均会对环境产生影响，有些影响是长期的，甚至是难以恢复的。此外，对产品的寿命优化问题也应加以考虑，因为这也影响到产品的利用效率。因此，产品指标主要从产品的销售、使用过程以及报废后的处置等方面分析。 本项目产品为生活饮用水。从质量角度上，水厂出水稳定满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；生产上产量根据消费确定，根据不同时段的用水量不同，供水规模不同；采用封闭管道运输，在销售过程中不会发生环境污染现象。因此，从产品指标看， 具有清洁生产的特点。 （3）资源指标资源指标可以由单位产品的新鲜水耗量、能耗、物耗来表达。对比 同类项目，本项目年资源消耗量较小。 （4）污染物产生指标：本项目属非污染型项目，营运期污染物产生少。 （5）生产工艺与装备：本项目提质改造采用臭氧-活性炭深度水处理技术，臭氧-生物活性炭深度水处理技术被称为饮用水的第二代净水技术。臭氧一生物活性炭技术采用臭氧氧化和生物活性炭滤池联用的方法.将臭氧化学氧化、臭氧灭菌消毒、活性炭物理化学吸附和生物氧化降解四种技术合为一体其主要目的是在常规处理之后进一步去除水中有机污染物、氯消毒副产物的前体物以及氨氮，该技术以去除污染的独特高效性成为当今世界各国饮用水深度处理技术的主流工艺，已列入《室外给水设计规范中》，该工艺完全满足稳定达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的同时，水质大幅提升。提质改造设备选材尽量采用专用材料。生产设备包括水泵、管路和阀门均采用自来水供给专用材质。 （6）管理 环境管理制度已经由末端治理转向过程控制，水厂应建立清洁生产的管理制度。并 对员工进行岗前培训，培训内容包括环保、清洁生产、ISO14001环境管理体系等，且 培训考试合格方能上岗，让员工先具有一定的清洁生产意识，减少再生产过程的能源资 源浪费现象，提高员工参与清洁生产的积极性。湘潭县一水厂已经安全管理、运行10余年，已形成成熟管理制度，拥有丰富管理经验。 综上所述，本评价认为本项目符合清洁生产原则要求。 六、风险评价 本项目涉及的常用化学品包括：稀硫酸、氯酸钠、液氧和实验室化学分析试剂，其中分析试剂均放置在容积＜500ml的溶剂瓶内。分析试剂发生泄漏的影响范围仅限实验室内，引起环境风险的概率甚微，工程可能产生环境风险的物质为稀硫酸、氯酸钠、液氧。 6.1理化特性与危害 硫酸：53%的硫酸属于稀硫酸,在水分子的作用下，硫酸分子电离(解离）形成自由移动的氢离子(H+)和硫酸根离子(SO42-),常温下无色无味透明液体，密度比水大, 不具有浓硫酸的强氧化性、吸水性、脱水性（俗称炭化，即强腐蚀性）等特殊化学性质，毒性大鼠经口LD50：2140mg/kg，吸入LC50：510mg/m3/2h。 氯酸钠：常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300℃时释放出氧气，较高温度全部分解。1g溶于约1ml冷水、0.5ml沸水、约130ml乙醇、50ml沸乙醇、4ml甘油，水溶液呈中性，氯化钠能降低其水中溶解度，相对密度2.5。熔点248℃。有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。低毒，半数致死量（大鼠，经口）12000mg/kg。 液氧：液氧为浅蓝色液体，并具有强顺磁性。它的主要物理性质如下：通常气压（101.325 kPa）下密度1.141 t/m3 （1141kg/m3），凝固点50.5 K（-222.65 °C），沸点90.188 K（-182.96 °C）。液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。 6.2风险评价等级 经过对建设项目的工程分析，拟建项目全年用稀硫酸量约为25.62吨，采用3m3地埋储罐，储存量为2.6t；全年用氯酸钠约为55.66t/a，储存量为30天，储存量为4.6吨；全年用液氧约为35.04t/a，储存量为10m3(约7.78t)。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对稀硫酸临界量（无规定）界定及对氯酸钠临界量（100吨）、液氧临介量（200t）的界定，本项目消毒间、液氧存储区不属于重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中的有关评价工作级别的划分规定，本次风险评价等级定为二级，评价范围为厂界外延3km。风险评价的主要内容是进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 6.3危害识别 由于本项目生产过程中涉及的硫酸为有毒有害物质，而且设备的管道、弯曲连接、过滤器、阀门、压力容器、泵、贮存罐、运输容器等均有可能产生硫酸的释放与泄漏，导致毒害；二氧化氯发生器中二氧化氯泄漏导致毒害；氯酸钠为具有强氧化性，在储存使用过程中燃烧、中毒；液氧为助燃物质，在储存使用过程中泄漏燃烧，可造成人员伤亡、财产损失，因此应该进行环境风险定性分析。 5.4环境风险预测与评价 5.4.1硫酸泄漏环境风险评价 本项目的环境风险考虑53%硫酸储罐开裂所导致的硫酸泄漏，以及生产系统反应设备及管道开裂所导致的反应系统物料泄漏。 项目厂区内硫酸储存区有1个容积3m3的地埋钢质储罐，在非自然破坏的条件下，储罐开裂的概率很小。本评价仅考虑硫酸储罐泄漏的情况，在硫酸储罐开裂的情况下，液体硫酸的最大泄出量按一个硫酸储罐的日储量计算，为2.6t，其泄露如无收集防泄漏措施，会引发腐蚀、毒害等严重的灾害事故,危及公共安全和人民群众的生命财产安全,导致环境污染。 5.4.2二氧化氯发生器的环境风险分析 （1）二氧化氯的泄漏。二氧化氯吸收不完全或吸收系统不密封将导致泄漏，二氧化氯泄漏后污染空气，刺激人体呼吸道粘膜和眼睛、灼伤皮肤；当超过爆炸下限时（空气中10%）会发生爆炸。 （2）投料比失衡发生爆炸危险。投料比失衡，将造成反应速度过快，甚至导致反应失控。如硫酸投加过快，会导致二氧化氯的生成速度过快，造成反应液中二氧化氯的过饱和状态，而使二氧化氯逸出到反应系统中，导致反应系统压力增加。若系统密封性差，二氧化氯就会逸到空气中；若系统压力持续升高，安全装置（如安全阀）未动作时，还会发生爆炸事故。 （3）氯酸钠储存、使用的环境风险分析 氯酸钠为一级无机氧化剂，加热到300°C以上分解出氧气，在酸性溶液中是强氧化剂。与酸类（如硫酸）作用释放出二氧化氯；与硫、磷及有机物混合或受撞击易引起燃烧和爆炸。对人体有毒，经人体皮肤、粘膜吸收，积累在体内，会出现恶心、大量呕吐、下泻、呼吸困难等症状，大量吸入可致死。 （4）液氧储存、使用的环境风险 助燃气体氧气，具有助燃能力，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。虽然氧气本身不燃烧，但受热后贮罐压力增大，有爆炸危险，同时，氧气与乙炔、氢、甲烷等易燃气体亦能形成爆炸性混合物。氧气还能使活性金属粉末、油脂剧烈氧化引起燃烧。常压下，吸入40％以上氧时，可能发生氧中毒，长期吸入可发生眼损害甚至失明。此外，液态氧常压下可迅速汽化，大量吸热，能造成低温，可致皮肤冻伤。 5.4环境风险防范措施 5.4.1硫酸运输、贮存风险防范措施 硫酸事故性排放将给周围环境带来严重不利影响。 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生、和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，以制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （1）运输过程中的事故防范措施 硫酸属危险物品，本项目液氯运输量较大，由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。防火、防爆并符合储存毒品和危险品要求的环境。装卸及运输时应防止猛烈撞击，防止日照、雨淋，远离火源和热源，按易燃有毒物品规定贮运，并符合运输部门的要求。为此建设方应注意以下几个问题 ①必须委托有危险化学品运输资质的运输企业承运，合理规划运输路线及运输时间。 ②硫酸的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ③被装运的硫酸必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ④硫酸运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ⑤硫酸运输车的驾驶员和押运人员在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 （2）储罐防治措施 硫酸地下储罐区应好防腐、防渗、防火、防爆、防泄漏等措施，设置事故备用罐、储液池等，可隔断泄漏出的物料与区域地表水及地下水的联系。为保证项目泄漏硫酸不外排。因此，在硫酸储罐发生泄漏的情况下，项目所泄漏处的硫酸可完全收集到事故备用罐及储液池中，并逐次回用于生产系统。因此，在硫酸储罐发生泄漏的情况下，项目所泄漏出的硫酸可有效控制在项目区内，对外环境基本无影响。 5.4.2氯酸钠存储使用过程中安全防范措施 配制氯酸钠应穿工作服，戴防护口罩、戴护目镜、乳胶手套等，穿长筒胶靴等劳保用品；密闭操作，注意通风，防止泄漏；配备泄漏应急处理设备；严格原料添加制度，调节原料进料比，控制好进料速度，做到规范操作；严禁将原料罐混用。 5.4.3加氯系统使用过程中的安全防范措施 应加强加氯系统的设备定期检查，检查输氯管道、阀门和垫片等，定期进行检漏试验，防止设备的破损老化引起的泄漏。加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作。 5.4.4液氧储罐风险事故控制措施 ①运输和管理液氧储罐的人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。 ②在液氧储罐区设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。 ③液氧必须储存在专用场地内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理；液氧储罐应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志；对液氧储罐和安全设施应当定期检测。 ④液氧储罐区禁止烟火。 5.4.5事故性排放的应急处理 硫酸储存区的硫酸储量应合理，加氯系统需设置强制通风装置（换气量在8～12次/小时以上），排气口应设置于中位。 应对消毒车间操作管理人员进行事故性排放应急处理的培训，定期检修应急设备，保证设备的正常运行，一旦事故发生及时疏散人员，启动机械通风设备和吸收喷淋处理系统，使车间内的气体经通风后进入吸收处理系统后排放，喷淋水应进行单独处理，经中和沉淀后排放。发生泄漏事故时，抢修人员立即进入车间，对泄漏的部位进行抢修，使事故排放的危害降到最低程度。 5.5水源突发污染事故的监测预警 加强对水源保护区的巡查，发现问题及时上报；环境保护主管部门要加强饮用水源保护区及上游点源、面源污染的监察监察力度；水厂要按照规定的要求，严格做好入厂水和出厂水的水质常规监测；卫生部门要加强督察；建设局要同相关部门一起在水源保护区及取水口适当位置，建立取水口水质在线监测系统，对水源污染事件进行预警。同时自来水厂应成立应急现场处置指挥小组，制定预案，尽量避免水源突发污染事故的发生。 5.6其它措施 建设单位应开展安全预评价工作，对可能发生的安全隐患进预防、排查，尽可能的把安全隐患消除在萌芽中，效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。 总平面布置合理性分析 项目根据工艺流程，综合考虑了各项设施的功能，功能分区明确，工艺流程通顺，管线短捷、运输方便，人流、物流分开设置，布置合理。整个厂区布置紧凑有序，合理利用地形地界，人流物流通畅。总体布局上，臭氧车间位于水厂用地东面，远离周边居民住宅，厂区布置较合理。 国家产业政策符合性分析 本项目为城乡供水水源提质改造工程，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的第一类鼓励类中“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业鼓励类政策要求。 同时项目建设可保障城市饮用水水质和水量安全，维护人民群众身体健康，为城市经济社会可持续发展提供有力支撑。符合国家发展改革委、水利部、建设部、卫生部、国家环保总局联合印发的《全国城市饮用水安全保障规划（2006-2020）》（发改地区〔2007〕2798号）文件精神。 根据《湘潭市城市总体规划（2010-2020年》中“第三章第五节 市域水资源和基础设施规划”第35条“市域供水工程规划”中第二点“根据湘潭市规划人口规模和用水指标，到2020年，湘潭市共需设置规模大于5万立方米/日的水厂12座，其中湘潭市区4座，湘潭县新城和昭山组团1座，湘潭县城2座，湘乡城区2座，韶山市区1座，楠湖新城1座，花石镇1座。”本项目属于湘潭县城2座水厂之一的提质改造工程，符合《湘潭市城市总体规划（2010-2020年）》。 根据《湘潭县城城市总体规划（2009-2020）》中第十章“中心城区市政工程设施规划”第一百一十五条“供水工程规划”第（四）点“保留现状易俗河京湘供水厂，新建天易工业园水厂”。易俗河京湘供水厂易俗河京湘供水厂即为湘潭县县城一水厂，符合《湘潭县县城城市总体规划（2009-2020)》要求。 公众参与 根据国家环保总局最新频布的《环境影响评价公众参与暂行办法》相关规定，在项目完成初稿后，在建设项目所在地的附近及环境保护目标区域内进行了公示，并采用发放调查表、随机调查的形式，向公众广泛宣传项目概况、项目的建设意义等，征询调查对象对本项目建设的态度，对施工期、营运期的具体意见、建议以及对建设项目环境保护工作的要求。公众参与调查结果统计见表4-6，公众参与基本情况分布表见表4-7。 表4-6 公众参与调查结果统计 序号 调查内容 选项 比例（%） 1 您对周围地区环境质量是否满意： 很满意 44 基本满意 50 不满意 6 有的满意，有的不满意 0 2 您认为本项目会带来哪方面的影响（单选或多选） 水污染 6 空气污染 27 噪声污染 6 固废污染 0 无 66 3 您认为本项目本项目建设对周围环境影响的程度 较大 0 一般 34 较小 22 无影响 44 4 本项目的建设对能否提升饮水水质 能 50 不能 22 不知道 38 5 您认为该项目建设在环境保护方面应注意的问题是什么 污水处理 55 废气处理 22 固体废物处置 16 噪声污染防治 55 6 对本项目的态度 赞成 100 反对 0 为使本次公众参与结果具有代表性，本次公众参与调查范围确定为建设地周边的居民。调查问卷总计18份，被调查者为北面学府雅苑金湘御、锦绣香江，东面自来水公司宿舍，南面临凤凰路商住区，西面碧龙江畔住宅小区、梧桐住宅小区居民。 表4-7 调查对象基本情况分布表 序号 姓名 性别 年龄 职业 文化程度 家庭住址 联系方式 1 马雨红 女 29 中专 锦绣湘江 13469318670 2 丁武平 男 46 经商 大学 凤凰路沿街商铺 15898524179 3 谭雨林 男 45 建筑 高中 碧龙江畔 13786212938 4 周长安 男 61 退休 初中 锦绣湘江风临洲1栋 17711625998 5 罗成 男 35 高中 学府雅苑金湘御 18809342088 6 胡新进 男 52 大专 自来水公司院内 13973202925 7 杨再兴 男 46 工人 大专 自来水公司院内 13973297018 8 宋文斌 男 42 工人 中技 自来水公司院内 15898567789 9 刘超 女 30 高中 碧龙江畔 0731-52663840 10 王淼根 男 35 自由职业 高中 梧桐小区 17773202825 11 陈利红 女 43 物管员 初中 雪松北路经典花苑 18973274595 12 周珊珊 女 31 高中 锦绣湘江 18773274448 13 李自新 男 58 务农 初中 学府雅苑金湘御 15273252297 14 王桔英 女 39 自由职业 职高 学府雅苑金湘御 18390222844 15 王小伟 女 42 自由职业 初中 梧桐小区4栋2单元 13975218374 16 谭磊奇 男 61 医师 大专 碧龙江畔 13786242268 17 胡迎春 女 43 高中 锦绣湘江 18975242233 18 刘马姜 男 65 工人 高中 经典花苑 18973257272 公众意见如下： （1）居民均赞成一水厂提质改造工程，有利于提升水质，并对此产生的噪声和不便表示能够谅解。 （2）大多数人的被调查者认为营运期自来水厂对环境的影响不大，27%的被调查者认为是空气影响。 （3）100%的被调查公众对本工程持赞成的态度，无人持反对态度。 从调查结果来看，评价区公众的环境保护意识较强，对湘潭县县城一水厂提质改造工程目前的主要环境影响和污染途径有比较准确清楚的认识，对本项目建设的社会意义有较深刻的了解，因此被调查公众对本工程持赞成的态度。但应加强污水处理以及噪声控制，避免对周边居民生活产生影响。 监测与管理计划 10.1 环境管理机构 拟建项目属于市政供水工程，在施工期和营运期均可能产生一些环境问题，因此 在施工期建设方应设兼职环保人员1 名，负责组织、协调和监督本项目的环保工作。 在营运期，则由生产管理部门负责本项目的环保工作，与政府环保机构密切联系，负 责水源地保护、噪声监测管理、水质监测监督管理等工作，同时要加强对环境管理与 监测人员的定期培训。 1.2 环境管理 ⑴ 施工期 ① 施工方在施工前需制定详细的施工期环保计划，并报环保部门审批后方可开 工； ② 编制本工程建设阶段环保设施建设报告(环保设施施工和竣工验收办法、施工 现场管理办法等)，供环境保护管理部门查阅； ③ 贯彻落实建设项目的“三同时”，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施 的建设，使工程达到预期的效果； ④ 施工期间按照相关规定加强对施工过程中废水、固体废物、噪声、粉尘等的管理。 ⑵ 营运期 ① 定期对项目内的净水处理设施、装置以及水泵机组进行检查和维修保养，确保其正常、高效运行； ② 保护饮用水源水质安全； ③ 做好绿化工作，以保持优美的环境； ④ 负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。 2、环境监测 施工期环境监测 在施工期，对环境造成影响的主要污染因子为噪声。因此，在施工期，应组织对水 厂施工区、泵站施工区和管线施工区进行噪声监测，以便跟踪掌握噪声污染状况，从而 对施工噪声进行控制，保护声学环境，避免干扰居民正常生活。监测时间频率应根据相 应规范要求确定。 营运期环境监测计划 ⑴水质监测 ①监测项目 水源水和出厂水的监测项目为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的指标， 并根据区域污染源的变化情况自行增加或调整非常规项目。水源地水质监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的项目。 ②监测布点 水源水从取水泵出水中采样，出厂水从送水泵房进水管上采样，水源地分别在一、 二级保护区的上、下游边界布点采样。 ③监测频次 水质监测频次及相应监测项目见表4-8。 表 4-8 水质监测因子及频次 类别 每月1次 每日一次 每日多次 水源水 35项 水温、色度、嗅和味、浊度、肉 眼可见度、pH、铁、高锰酸指数 / 在每月一次监测时，可根 据具体情况增加或删除 非常规项目 出厂水 35项 色度、嗅味、浊度、肉眼可见度、 pH、铁、高锰酸指数、大肠菌群 总数、粪大肠菌群 浑浊度、游离余氯2项 在每月一次监测时，可根据具体情况增加或删除 非常规项目 水源地 35项 - / 根据水情和污染源变化， 及时调整测次和项目 ⑵水质卫生检验 由地方卫生防疫站负责，对水厂原水和出厂水进行卫生学监督检测与评价。 ⑶噪声环境监测 对厂界四周、取水泵房布点，不定期进行昼夜两个时段监测，监测项目为等效连 续A声级。 环保投资 拟建项目总投资8256.16万元，其中环保投资33万元，占总投资的0.4%。环保投资一览表见表4-9。 表4-9 环保投资一览表 项目名称 投资费用（万元） 环保设备 施工期环保措施 5 洒水、围挡、沉淀池等 噪声防治 3 减振、隔声、消声设备等 生产废水 10 废水处理设施（污泥浓缩池、废水回收池） 生活垃圾、泥饼等 5 设置一般固废暂存场所 厂区绿化 10 合计 33 占总投资的0.4% 工程环保设施验收要求 表4-10拟建项目环保设施验收内容及要求一览表 类别 污染源 防治措施 验收内容 监测项目 验收要求 废气 臭氧 预臭氧池、主臭氧池臭氧尾气破坏系统各1套 是否建设 / 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 厂界限值 废水 V滤池反冲洗水 回流至配水混合池 处置措施 检查 回用，无外排 絮凝沉淀池废水 污泥浓缩池沉淀后上清液进入废水回收池回用 处置措施 检查 上清液回用，无外排 噪声 厂界噪声 合理布局，对各类高 噪声设备采取有效的 减振、隔声、消音等 降噪措施- 厂界噪声 达标 厂界噪声 执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》2类 （GB12348-2008）2类 标准 固废 活性炭 活性炭暂存间，由厂家回收处置 处置措施 检查 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) ，合理处置不外排 脱水污泥 污泥脱水间，污泥暂存场所，并运至垃圾填埋场 处置措施 检查 项目三本账 本项目排污总量，详见表4-11。由于技改后职工人数没有进行扩增，生活污水和生活垃圾的排污量新增量为0。 表4-11 本项目排污量汇总表 序号 污染物名称 原有排污量 以新代老削减量 本工程新增量 工程排污总量 废水 废水(万t/a) 105.806 105.593 0 0. 213 COD(t/a) 50.301 49.816 0 0.485 SS(t/a) 1671.437 1671.276 0 0.161 氨氮(t/a) 0.057 0 0 0.057 动植物油(t/a) 0.069 0 0 0.069 固废 生活垃圾(t/a) 0(处置量18.06) 0(处置量18.06) 0 0(处置量18.06) 活性炭(t/a) 0 0 3.6 0(处置量3.6) 污泥饼 0 0 4349 0(处置量4349)

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（营运期）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 臭氧 | O3 | 臭氧尾气破坏系统 | 达标排放 |
|  | 施工期 | 粉尘 | 加强施工管理，文明施工 | 可减缓粉尘排放 |
| 水 污 染 物 | 絮凝沉淀池废水 | COD SS | 经污泥浓缩池浓缩后，上清液回用 | 无排放 |
|  | 滤池反冲洗水 | COD SS | 经废水回收池收集后再经回用泵回用 | 无排放 |
| 固 体 废 物 | 污泥泥饼 | 固体废物 | 集中转运 | 无影响 |
|  | 生活垃圾 | 固体废物 | 分类利用、集中转运 | 无影响 |
| 噪 声 | 选用低噪设备，加固设备基础，设备减震，风机加装消声器；设备室内布置，厂房设置隔声设施；合理布置，加强车间周围绿化。设备运行噪声经降噪措施、距离衰减等作用后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围外界环境影响不大。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强厂区绿化。 |

结论与建议

结论 1.1项目概况 湘潭县县城两个水厂并网运行后，二水厂出厂水明显优于一水厂，京湘供水公司现有一水厂存在工艺设施老化落后的问题，净水工艺和运行参数难以满足出水水质标准提高的要求，难以承担湘江源水突发性水污染处理风险。由于净水构筑物的设计均以执行当初建设年代的水质标准为依据，随着建设部《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)的实施，对水质要求提高，现有处理能力将难以适应，现有工艺难以保证，因此急需实施湘潭县县城一水厂的提质改造项目，保障县城一、二水厂同网同质，达到共同能应对县城唯一取水水源湘江突发性水污染事件。因此湘潭京湘供水有限责任公司拟投资8256.16万元在湘潭县县城一水厂现有厂区内实施提质改造工程。 湘潭县县城一水厂提质改造工程建设内容为在现有日供水6万吨常规水处理工艺的基础上增加生物预处理工艺（一期）、深度水处理工艺（二期）和符合两型建设要求的废水回收工艺（主要增加中控室、格栅臭氧池、生物预处理池、提升泵房、综合碳滤池、臭氧制备间、鼓风机房、废水回收池等水处理构造物，改造沙滤池等水处理构造物）。 1.2环境质量现状评价结论 (1) 环境空气质量现状： 常规空气监测点湘潭县环境保护监测站（本项目西南面1.1km）和湖南圣雅凯生物科技有限公司(本项目东南面2km)的2014年环境空气常规监测数据 SO2和NO2、PM10日均值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，环境空气质量较好。。 (2) 地表水质量现状： 常规地表水监测点湘江马家河常规监测断面、五星常规监测断面除大肠杆菌略有超标外，2014水质监测数据各监测因子均无超标，区域地表水水环境质量基本能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。源水各监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅱ类水质标准，源水水质保护较好。 (3) 声环境质量现状： 项目所在地声学环境质量较好，东、西、北厂界噪声以及敏感点环境噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，南厂界噪声南厂界现状噪声能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准。 1.3环境影响分析结论 1、施工期 本工程施工期环境影响主要是开挖、平整时产生的废渣土、扬尘、机械施工设备噪声、水土流失对环境空气、水环境和声环境的影响。只要建设方严格管理并采取本报告提出的环境保护措施，施工期环境影响较小。 2、营运期 项目营运后，基本无工艺废气污染。本项目的滤池反冲洗水进入回收池回用，排泥水一部分成为上清液回收利用，另外一部分存在于含固率为35%的污泥中。 工程后废气主要为臭氧尾气破坏系统未能完全处理的尾气，产生量极少，对环境影响很小。 工程后噪声主要为水泵、风机设备运行噪声，经房间墙体、围墙隔声及距离衰减后，厂界噪声可以达标排放。 固废主要为工艺过程产生的污泥以及活性炭，工艺过程的污泥经污泥浓缩池和脱水后泥饼，新增泥饼年产生量为4349t/a。泥饼统一收集后运送至垃圾填埋场，无外排，对外环境无影响。活性炭由厂家回收处置。 3、根据国家环境保护总局关于推行清洁生产的若干意见，评价从清洁能源、清洁原材料、清洁生产过程、节能降耗和清洁产品等方面进行分析，本项目建设符合清洁生产的要求。 4、本次公众参与调查范围确定为建设地周边的居民。调查问卷总计18份，被调查者为北面学府雅苑金湘御、锦绣香江，东面自来水公司宿舍，南面临凤凰路商住区，西面碧龙江畔住宅小区、梧桐住宅小区居民，均对项目表示支持。 5、本项目为城乡供水水源提质改造工程，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的第一类鼓励类中“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策。同时项目建设可保障城市饮用水水质和水量安全，维护人民群众身体健康，为城市经济社会可持续发展提供有力支撑。符合国家发展改革委、水利部、建设部、卫生部、国家环保总局联合印发的《全国城市饮用水安全保障规划（2006-2020）》（发改地区〔2007〕2798号）文件精神，项目符合《湘潭市城市总体规划（2010-2020年）》、《湘潭县城城市总体规划（2009-2020）》要求。 6、个厂区布置紧凑有序，合理利用地形地界，人流物流通畅。总体布局上，臭氧车间位于水厂用地东面，远离周边居民住宅，厂区布置较合理。 7、综上所述，本项目在采取切实可行的环保措施后，废水、废气、噪声对环境影响均较小。因此，只要建设单位切实落实本报告所提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，从环保角度而言，该项目建设可行。 二、建议和要求 1、生产单位应重视水源水质保护和风险事故应急预案的建立和健全，重视与相关 单位的沟通，共同维护水源水质。 2、加氯间 应每年进行一次全面的安全检查和评估。

预审意见： 公 章： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章： 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章： 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 标准函 附件3 监测质保单 附件4 公众参与调查 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位 置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 附图3 项目环保目标图及噪声监测点位图 附图4 湘潭县易俗河总体规划图 附图5 湘潭县给水规划图 附图6 水功能区划图以及水、环境空气监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地面水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

源水

ClO2

噪声

取水泵站

PAC、PAM

重力投加

溶解池

格栅井反应池

沉砂池

折板反应池

排泥水

平流沉淀池

H2SO4、氯酸钠

ClO2

二氧化氯发生器

反冲洗水

双阀虹吸滤池

清水池

噪声

送水泵房

输配水管网

噪声、扬尘、固废

噪声、固废

结构施工

噪声

土石方

管道设备施工

站房装修

噪声、扬尘、固废

噪声、固废

建筑物拆除

扬尘

扬尘

弧焊废气、噪声

噪声、扬尘

地表恢复

回填入土

下管入沟

管道组焊

管沟开挖

原水

噪声

取水泵站

废水回收池

臭氧

格栅预臭氧池

生物预处理池

上清液

PAC

重力投加

液态氧储罐

溶解池

折板反应池

污泥脱水

污泥浓缩池

臭氧发生器

噪声

格栅井反应池

泥饼

鼓风机

排泥水

平流沉淀池

反冲洗水

水泵

V型滤池

反冲洗水

噪声

噪声

提升泵房

图例

臭氧

综合碳滤池

现有工程

二氧化氯发生器

H2SO4、氯酸钠

ClO2

技改工程

清水池

噪声

送水泵房

输配水管网